Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.105.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie remontu murowanych kominów wentylacyjnych na dachu Szkoły Podstawowej nr 6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Prace remontowe obejmują murowane z cegły ceramicznej i tynkowane kominy wentylacyjne znajdujące się na płaskim dachu budynku 4 kondygnacyjnego pokrytego papą termozgrzewalną.

Ilość kominów do remontu: 36 szt. (pow. ścian kominów: około 80 m2 +  36 czap kominowych).

Remont obejmuje wykonanie następujących prac:

- zbicie odparzonych, spękanych, odchodzących od powierzchni ceglanej  tynków z pozostawieniem obróbek blacharskich wywiniętej na kominy papy,

- oczyszczenie  stalową szczotką odkrytej powierzchni ceglanej, uzupełnienie niepełnych  spoin murowanych kominów,

- położenie tynku zewnętrznego cementowo- wapiennego kat. II z wklejeniem siatki wzmacniającej jak w technologii lekkiej mokrej dla ścian termomodernizacji,

- naprawa ubytków w betonowych czapach kominowych,

- malowanie powierzchni kominów farbą elewacyjną sylikonową  BOLIX w kolorze zaprawy

Cementowej (szary/siwy),

- malowanie czap kominowych farbą do betonu Aksilbet w kolorze j.w.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.