Szczegółowy opis zamówienia

Zabudowy meblowy na akta do pomieszczeń biurowych nr 201 i 201A (WK)  na  II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

1. 	Zabudowa meblowa do pokoju numer 201

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Na nóżkach 10 cm, plecy cofnięte 5 cm. Wysokość zabudowy 275-278 cm, długość zabudowy ok. 190 cm, z półkami głębokości 40-42 cm, rozmieszczonymi co 36-38 cm. Drzwi zabudowy przesuwne, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym. Kolor …………………………... Cena……………..…………..………

2. 	Zabudowa meblowa do pokoju numer 201 A

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Na nóżkach 10 cm, plecy cofnięte 5 cm. Wysokość zabudowy 275-278 cm, długość zabudowy ok. 190 cm, z półkami głębokości 40-42 cm, rozmieszczonymi co 36-38 cm. Drzwi zabudowy przesuwne, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym. Kolor………………………………….. Cena…………………….…..

- Wykonanie szafy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłem z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ściany pomieszczenia. Na nóżkach 10 cm, plecy cofnięte 5 cm. Wysokość szafy  275-278 cm, długość zabudowy ok. 140-160 cm, jedna część z półkami długości 60 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 36-38 cm, drzwi na zawiasach, zamykane na zamek patentowy,  druga część tzw. kuchenna, dolna szafka przykryta blatem, drzwi szafki na zawiasach, zamykane na zamek patentowy, górna szafka z drzwiami na zawiasach zamykanymi na zamek patentowy, dolna szafka i szafka górna połączone blendą z płyty meblowej, przytwierdzone na stałe do ściany. Kolor ………………………Cena…………………

3.  	Kolor zabudowy do uzgodnienia z Zamawiającym - wskazany kolor buk dopasowany do obecnego.

4.  	Wymogiem Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach, w których zamontowane mają być zabudowy oraz uzyskał na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania zabudowy. Do obowiązków Wykonawcy należy dowóz mebli, wniesienie do wyznaczonego  pomieszczenia oraz ustawienie i montaż  we wskazanych miejscach. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego.

5. 	Potwierdzeniem wykonania i montażu mebli będzie spisanie protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w  terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Ogółem wartość ……………………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………