Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.119.2019

Zakres rzeczowy robót obejmujący remont podłogi sali nr 29 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 budynek „B”  w Świnoujściu.

Sala nr 29:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny rulonowej pcv wraz z wywinięciami na ściany(sala lekcyjna) oraz rozbiórka nawierzchni z płytek pcv w zapleczu sali, naprawa istniejącego podłoża betonowego – uzupełnienie ubytków, naprawa spękań, wyrównanie, masa samopoziomująca, szlifowanie, położenie wykładziny podłogowej typu linoleum, rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Wykładzina homogeniczna, Marmoleum real kolor 3174 sahara  (jak istniejąca)  grubość nie mniejsza niż  2,50 mm, z wykończeniem listwami przypodłogowymi rdzeniowymi TS 100 lif – trwały rdzeń z HDF przystosowany do wklejenia paska wykładziny, montaż klejem termotopliwym .

Powierzchnia sali:   66,57 m2, zaplecze sali: 15,62 m2.

Fot.1. Wykładzina do wymiany na sali 29.

Fot.2. Podłoga zaplecza  sali 29.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.