Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.1.2020

Zakres rzeczowy remontu pomieszczeń na I piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Ponadto Zamawiający przewiduje etapowanie robót w poszczególnych pomieszczeniach.

Pomieszczenie nr 103 o  powierzchni użytkowej  45,2 m2

-  wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj. zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb emulsyjnych,

- malowanie grzejników emalią do powierzchni stalowych, malowanie rur c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do  malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- demontaż starych lamp oświetleniowych, modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż 7 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych do montażu nastropowego, montaż opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej, potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania, lampy dostarczy Zamawiający,

- cyklinowanie podłogi z deski  sosnowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej,

- zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych.

Pomieszczenie biurowe nr 105 o powierzchni użytkowej  43,84 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj. zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb emulsyjnych,

- malowanie grzejników emalią do powierzchni stalowych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- demontaż starych lamp oświetleniowych, modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż 7 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych do montażu nastropowego, montaż opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej, potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania, lampy dostarczy Zamawiający,

- cyklinowanie podłogi z deski  sosnowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej,

- zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych.

Pomieszczenie biurowe nr 129 o powierzchni użytkowej  21,34 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż

(odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), z przygotowaniem powierzchni  do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb lateksowych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni do malowania tj.

zagruntowanie podkładem dla farb emulsyjnych,

- malowanie grzejników emalią do powierzchni stalowych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- demontaż starych lamp oświetleniowych, modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż 7 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych do montażu nastropowego, montaż opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej, potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania, lampy dostarczy Zamawiający,

- cyklinowanie podłogi z deski  sosnowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej,

- zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych drewnianych.

Lampy  do montażu nastropowego w technologii LED dostarczy Zamawiający.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30