Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO-DG.271.2.2020

Szczegółowy opis zamówienia

dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych do montażu w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych do montażu nastropowego,
o wymiarach 1180x223x50 mm, kolor biały, korpus stalowy malowany proszkowo 
i poliwęglan, raster: aluminium polerowane, światła w technologii LED, rozsył światłości bezpośredni, początkowa moc układu 51 W, początkowy strumień świetlny 6640 lm, skuteczność świetlna nie mniejsza niż 130 lm/W z systemu oświetleniowego (strumień świetlny oprawy oświetleniowej/całkowita pobierana moc oprawy oświetleniowej), wskaźnik oddawania barw CRI >/= 80, barwa światła – neutralny biały 4000K, trwałość potwierdzona przez producenta 54 000 godzin, L90B10, tolerancja barwy SDCM3, poziom strumienia świetlnego po czasie 60 000 LLMF 90%, współczynnik migotania światła <3%, klasa ochronności I, stopień ochrony IP 20, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”, spełnienie wymagań wszystkich norm (CE EAC), zgodna z wymaganiami określonymi normą PN:EN:62471 dotyczącej bezpieczeństwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED, oprawa z możliwością konserwacji, wyposażona w zasilacze 
z dodatkowym układem korekcji współczynnika mocy >/= 0,97.

Montaż opraw oświetleniowych zostanie przeprowadzony we własnym zakresie przez Zamawiającego zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej i zostanie potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania.

W celu dokonania omówienia szczegółowego przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30