#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.1.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie w oparciu o wykonaną dokumentację robót budowlanych w zakresie budowy przystani kajakowej w Świnoujściu w dzielnicy Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”.

- Opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1 należy wykonać na podstawie Projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik do przetargu:

- Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Należy uwzględnić niezbędną ilość egzemplarzy, w tym 2 egzemplarze każdej dokumentacji  zatwierdzonej w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.

W stosunku do projektu budowlanego Zamawiający wprowadza zmianę żelbetowej toalety na systemową, prefabrykowaną o konstrukcji szkieletowej (zgodną z załączonymi wytycznymi na temat automatycznej toalety publicznej), w związku z wprowadzoną zmianą konieczna jest rewizja projektu w stosunku do posadowienia budynku toalety. Zamawiające wprowadza również zmianę co do materiału nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - z kostki granitowej na kostkę betonową.

- Wykonanie robót budowlanych należy zrealizować na podstawie w/w wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Przedmiot i zakres zamówienia określa szczegółowo załączony projekt budowlany oraz program funkcjonalno – użytkowy.

Wykonanie robót budowlanych należy zrealizować na podstawie w/w wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty budowlane należy wykonać z pominięciem zakresu wyłączonego z realizacji (załącznik nr 3 do OPZ). Elementy placu zabaw z zakresu wyłączonego z realizacji należy zakupić i zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do ustalenia w trakcie realizacji robót budowlanych).

- Zamawiający dysponuje pomostami pływającymi, które zostały wykonane w ramach poprzedniego zamówienia nr WIM.271.1.31.2017 pn.: „Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zamawiający by nie stracić gwarancji na pomosty pływające, wymaga aby Wykonawca zezwolił na wykonanie montażu przedmiotowych elementów ich dostawcy firmie PPU „KAROS” Sp. J.

- W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac budowy firmie PPU „ KAROS” Sp. J. na czas montażu.

- Zapłata za wykonanie tej usługi nie należy uwzględniać w ofercie, ponieważ dokona jej Zamawiający.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.

- W przypadku gdy w programie funkcjonalno – użytkowym wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do zastosowania stanowią one przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – PFU

- Załącznik nr 2 – Projekt Budowlany (wraz z wszystkimi niezbędnym decyzjami – DSU, Pozwolenie wodnoprawna, Pozwolenie na budowę)

- Załącznik nr 3 – Zakres wyłączony z realizacji

- Załącznik nr 4 – wytyczne dotyczące toalety automatycznej