Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.7 .2020

Zakres rzeczowy robót obejmujący remont pomieszczeń magazynowych kuchni w kondygnacji piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Korytarz (11,60 m2) :

- zerwanie istniejącej starej wykładziny Pcv wraz z listwami podłogowymi,

- przygotowanie powierzchni posadzki betonowej do położenia płytek gresowych (wyrównanie powierzchni, gruntowanie),

- położenie nawierzchni posadzki z płytek gresowych wraz z spoinowaniem oraz cokołami wysokości 10 cm (płytki jakości klasy I, ścieralność klasy V, antypoślizgowość R10, kolor szary.

- malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania emalią ftalową matową do wysokości lamperii 1, 60 m, powyżej lamperii malowanie z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni do malowania.

Kolory ścian : kolorystyka ścian pozostaje bez zmian.

Fot.1.Widok korytarza.				     Fot.2. Widok magazynu  produktów.

Magazyn produktów (7,10 m2):

- zerwanie istniejącej starej wykładziny Pcv wraz z listwami podłogowymi,

- przygotowanie powierzchni posadzki betonowej do położenia płytek gresowych (wyrównanie powierzchni, gruntowanie),

- położenie nawierzchni posadzki z płytek gresowych  wraz z spoinowaniem oraz cokołami wysokości 10 cm (płytki jakości klasy I, ścieralność klasa V, antypoślizgowość  R10, kolor szary.

- malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania emalią ftalową matową do wysokości lamperii 1, 60 m, powyżej lamperii malowanie z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną,

- malowanie sufitu farbą emulsyjna białą z przygotowaniem powierzchni do malowania.

Dodatkowo należy zamontować na istniejącym rurociągu poziomym  instalacji kanalizacyjnej fi 100 dodatkowe uchwyty mocujące (4 szt.).

Pomieszczenie urządzeń chłodniczych (7,40 m2):

- zerwanie istniejącej starej wykładziny Pcv wraz z listwami podłogowymi,

- przygotowanie powierzchni posadzki betonowej do położenia płytek gresowych (wyrównanie powierzchni, gruntowanie),

- położenie nawierzchni posadzki z płytek gresowych  wraz z spoinowaniem oraz cokołami wysokości 10 cm (płytki jakości klasy I, ścieralność V klasa, antypoślizgowość R10, kolor szary.

- malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania emalią ftalową do wysokości lamperii 1, 60 m, powyżej lamperii malowanie z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem powierzchni do malowania.

Fot. 3. Widok pomieszczenia chłodni.

Magazyn warzyw (15,90 m2):

- przygotowanie powierzchni posadzki betonowej do położenia płytek gresowych (wyrównanie powierzchni, gruntowanie),

- położenie nawierzchni posadzki z płytek gresowych  wraz z spoinowaniem oraz cokołami wysokości 10 cm (płytki jakości klasy I, ścieralność klasa V, antypoślizgowość R10, kolor szary,

- obłożenie ścian magazynu płytami gk gr. 9,50 mm mocowanymi klejem do ww. płyt z wyrównaniem pionowości płaszczyzn ścian,

- malowanie obłożonych płytami ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania emalią ftalową do wysokości sufitu,

- malowanie sufitufarbą emulsyjną białą z przygotowaniem pow. do malowania.

Fot. 4,5. Widok na magazyn warzyw.

Wykonawca pomoże użytkownikowi wynieść sprzęt chłodniczy i regały z pomieszczeń remontowanych. Wysokość pomieszczeń piwnicznych h=2,45m.

Oprawy oświetleniowe należy zdemontować następnie po wykonaniu robót malarskich sufitów zamontować ponownie.

Wykonawca wymieni na nowe istniejące wyłączniki świecznikowe w kolorze białym.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały z rozbiórki, odpady budowlane należy us unąć na miejskie składowisko odpadów.