1„Budowa wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Zdrojowej w Świnoujściu".

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Zdrojowej w Świnoujściu.

Teren objęty projektem znajduje się w dzielnicy nadmorskiej i obejmuje działki nr 114/10, 114/24, 114/29, 180/21 obręb 0002 w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej.

Zamówienie w  zakresie Gminy i Partycypanta obejmuje budowę drogi publicznej dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami oraz ciągu pieszego stanowiącego zejście na plażę z wyjątkiem części znajdującej się pasie technicznym, włącznie ze zjazdem ze zjazdem z ul. Uzdrowiskowej na drogę publiczną tzw. Sięgacz.

Zamówienie w  zakresie ZWIK wykonanie budowy–przebudowy sieci wodociągowej wody zimnej od sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej do studni pomiarowej projektowanej w zejścia na plaże przed pasem technicznym oraz kanalizacji sanitarnej od sieci grawitacyjnej w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej do studni rozdzielczej w zejściu na plaże przed pasem technicznym. Z rozdziałem relegalizacji kanalizacji w układzie grawitacyjnym z przyłączami do działek przyległych w zakresie umożliwiającym grawitacyjny spływ ścieków do siei w ul. Ż Uzdrowiskowej i w układzie ciśnieniowym od studni rozprężnej do projektowanej studni rozdzielczej.

Uwaga ! Zamawiający podzielił realizacje zamówienia na dwa etapy:

Etap I – od zjazdu z ul. Uzdrowiskowej ( ok. KM 0+224,43) do ronda na siegaczu ( ok. KM 0+79,32 km)  obejmujący wykonanie wszystkich prac z zakresu branży drogowej, konstrukcyjnej i instalacyjnej ( na działkach 180/21, 114/24 obręb 0002 Świnoujście) z wyjątkiem wykonania nasadzeń zieleni i montażu małej architektury dla Etapu I

Etap II – od granicy pasa technicznego  ( ok. 0+0,00 km) do ronda na siegaczu( ok. KM 0+79,32 km) obejmujący wykonanie wszystkich prac z zakresu branży drogowej, konstrukcyjnej i instalacyjnej ( na działkach 180/21, 114/24 obreb 0002 Świnoujscie) wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni i montażem małej architektury dla całego zamówienia ( Etap I i II)

      - termin rozpoczęcia  etapu I– w dniu przekazania placu budowy dla etapu I,

      - termin zakończenia robót etapu I– do 30.05.2020 r.,

      - termin rozpoczęcia  etapu II– w dniu przekazania placu budowy dla etapu I,

      - termin zakończenia robót etapu II– do 31.10.2020 r..

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4.3 do SIWZ  „Wykaz dokumentacji projektowej”.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej ( 2 egz.) oraz w wersji elektronicznej ( 1 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame).

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		- 45 00 00 00-7 	- roboty budowlane

- 45 11 27 00-2	- roboty w zakresie kształtowania terenu

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- W finansowaniu części przedmiotu zamówienia ( zakres Gminy) poza Zamawiającym  bierze udział  podmiot gospodarczy Gif Garboś Frukacz Jasiukiewicz Sp. k. z siedzibą przy ul. Józefa Chełmońskiego 15/2, 72-600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668880, NIP: 8551588022, REGON: 365219342,  z którym Zamawiający podpisał stosowną umowę. Podział  finansowy zadania  z zakresu Gminy przedstawia się następująco:

-  20% faktycznych kosztów zamówienia wraz z kosztami wycinki karczowania drzew i krzewów - przypada  na Gminę Miasto Świnoujście;

-  80% faktycznych kosztów zamówienia jest finansowane   przez Partycypanta.

Zakres ZWiK w całości finansowany Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Szczegółowy podział  zakresu rzeczowego przedstawiony został w załączniku   nr 2 
         do umowy:  „Zakres rzeczowo-finansowy”, przy czym konsekwentnie:

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez  Gif Garboś Frukacz Jasiukiewicz Sp. k.. oznaczono jako   „Zakres Partycypanta”

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez Zamawiającego Gminę Miasto Świnoujście oznaczono jako „Zakres Gminy Miasto Świnoujscie”.

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez Zwik Sp. z o.o. Świnoujście oznaczono jako „Zakres ZWIK”.

Po wykonaniu zakresu rzeczowego robót, objętego partycypacją finansową przez Gif Garboś Frukacz Jasiukiewicz Sp. k. Wykonawca  będzie wystawiał fakturę bezpośrednio na w/w podmiot  –  na warunkach objętych umową (  której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).