Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIZ.271.215.2020

Zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę  drzwi wewnętrznych  w budynku Szkoły Podstawowej nr1  w Świnoujściu.

Demontaż   drzwi wewnętrznych drewnianych wejściowych do klas wraz z ościeżnicami z odzyskaniem do ponownego wbudowania stalowych rozet w kształcie kwiatów kotwiących ościeżnice do ściany,

Fot. 1. Widoczna rozeta mocująca ościeżnicę.                 Fot. 2. Wzór drzwi do zamontowania przy wymianie.

Dostawa i montaż 11 szt. drzwi drewnianych wewnętrznych wykonanych wg załączonego wzoru na fotografiach wraz z ościeżnicą drewnianą z zamkiem wpuszczanym, klamką i wkładką patentową oraz 3 kluczami dla każdych drzwi.

Drzwi z łukiem, ościeżnica bramowa o szer. po części zewnętrznej 150 cm x wys. 243 cm plus 37 cm łuk w najwyższym punkcie. Szerokość skrzydła 122 cm x wys. 234cm.

kolor ciemny orzech. Wszystkie drzwi zlokalizowane na I piętrze budynku szkoły.

Drzwi do toalet na I piętrze: 2 szt.

drzwi z imitacją łuku nad nadprożem

- wc dziewcząt 93x202cm

- wc chłopców 93x205cm

Drzwi drewniane z klamką, szyldem, zamkiem z wkładką patentową. W pasie dolnym skrzydła drzwiowego zamontowane tuleje wentylacyjne. Całość w kolorze ciemny orzech.

Przy wymianie wszystkich drzwi wykonawca powinien również wykonać:

- obróbki tynkarskie ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnicy drzwiowej, wraz z

malowaniem emulsyjnym,

- sprzątanie i mycie po robotach, wywiezienie materiałów po wymianie drzwi na miejskie

składowisko odpadów,

Zamawiający planuje sukcesywną wymianę pozostałych drzwi wg wzorcowych drzwi już wymienionych wcześniej. Drzwi powinny być jak najbardziej zbliżone wyglądem do już wcześniej wymienionych (patrz Fot. 2).

Fot.3,4. Drzwi do sali sanitariatów.

Razem wymiana 13 szt. drzwi wewnętrznych.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.