Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.80.2020.A

Zakres rzeczowy  remontu pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Ponadto Zamawiający przewiduje etapowanie robót w poszczególnych pomieszczeniach. Z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z sukcesywnym przekazywaniem pomieszczeń do użytku, Zamawiający dopuści możliwość częściowego rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia

1. Pomieszczenie biurowe nr 209 o powierzchni użytkowej  10,16 m2

Fot.1. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot.2. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- malowanie drzwi drewnianych emalią do drewna z przygotowaniem powierzchni do malowania

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitu, gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż   (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż 3 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W. Montaż opraw oświetleniowych potwierdzony pomiarem natężenia światła (min. 500 lx), a gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania,

- usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  demontaż listew i starego podłoża z płyty,  położenie nowego podłoża z płyty wiórowej osb o grubości  nie mniejszej niż 22 mm do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv typu Tarket,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo Plus,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny;

- wykończenie:  wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwa progowa x 2.

Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Pomieszczenie biurowe nr 109 o  powierzchni użytkowej  10,27 m2

Fot.3. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot.4. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- malowanie drzwi drewnianych emalią do drewna z przygotowaniem powierzchni do malowania

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitu, gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor jasny beż   (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż 3 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy Lena Lighting : Solaris 2 x 58 W. Montaż opraw oświetleniowych potwierdzony pomiarem natężenia światła (min. 500 lx), a gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30.