Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.90. 2020

Zakres rzeczowy remontu podłogi w pomieszczeniu biurowym Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Pomieszczenie biurowe nr 321, 321 A i 321 B , powierzchnia użytkowa  51,8 m2

-  wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót cykliniarskich

- cyklinowanie podłogi z  klepki bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie,

- zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych

drewnianych.

- użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Zamawiający z uwagi na wykonywanie robót w obiekcie czynnym przewiduje etapowanie robót:

I etap -  roboty posadzkowe w pomieszczeniu 321 A i 321 B (rozpoczęcie w piątek  zakończenie w niedzielę),

II etap  - roboty posadzkowe w pokoju 321 (kolejny koniec tygodnia) rozpoczęcie w piątek zakończenie w niedzielę,

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.