Załącznik nr 2 do zapytania cenowego WIZ.271.2.36.2020

Opis przedmiotu zamówienia: roboty rozbiórkowe

Wykonanie robót rozbiórkowych budynku  garażowego  położonego przy ul. Fińskiej na działce 132/1 obręb 14 w Świnoujściu.

Powierzchnia  zabudowy: 36 m2,

Wysokość budynku około 3,50 m.

Budynek wolno stojący,  jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia posadowiony na fundamentach betonowych wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane do wysokości około 2 m z cegły sylikatowej, oraz wylewane betonowe, w ścianach osadzona konstrukcja szkieletowa  z rur stalowych.

Fot.1,2. Widok elewacji frontowej i bocznej.

Fot.3,4. Widok sufitu i kanału naprawczego.

Na ścianach murowanych i betonowych wykonane naświetla pionowe z kształtek szklanych (luksferów). Do konstrukcji z rur stalowych wykonano ścianę osłonową o szkielecie drewnianym wypełnionym od środka płytą pilśniową twardą, od zewnątrz płytami falistymi azbestowo – cementowymi.

Posadzka betonowa, w posadzce zagłębiony  kanał naprawczy ze schodami betonowymi.

Dach konstrukcji mieszanej stalowo/drewnianej (ceowniki i krawędziaki sosnowe), jednospadowy pokryty płytami falistymi azbestowo – cementowymi.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- całkowita (wraz z fundamentami, posadzką, kanałem w garażu) rozbiórka obiektu i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz obiektów na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (azbest, papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia do utylizacji z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu. Płyty z zawartością azbestu rozbierać z zachowaniem przepisów szczególnych dla materiałów niebezpiecznych dla zdrowia (ubrania ochronne, maski przeciwpyłowe, płyty foliowane na paletach do transportu).

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie odbioru końcowego robót rozbiórkowych dokumentów potwierdzających złożenie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

Fot. 5,6. Widok wnętrza garażu.

Uwaga: Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami uprawnień  do prowadzenia prac rozbiórkowych których materiały zawierają azbest.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-4574.