#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.5.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa osiedlowego mini parku na Os. Warszów – zagospodarowanie terenu”

Kody CPV

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112720-8 – roboty  w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- zagospodarowanie terenu osiedlowego mini parku na dz. nr 102 obr. 0014 na osiedlu Warszów w Świnoujściu.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy uwzględniając następujące uwagi:

- Zamawiający zrezygnował z ujętego w projekcie budowlano-wykonawczym wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ramach niniejszego zamówienia;

- Zamawiający zrezygnował z ujętej w projekcie budowlano-wykonawczym dostawy i montażu toalety publicznej w ramach niniejszego zamówienia.

- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, prześwietlające, korygujące i techniczne roślinności wchodzą w zakres niniejszego zamówienia;

Wykaz dokumentacji:

- projekt Budowlano-Wykonawczy „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z realizacją zadania „Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie”;

Uwagi:

- Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych.

- Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.