Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.183.2020

Zakres rzeczowy  remontu pomieszczeń  w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

1. Pomieszczenie szatni nr P20 o powierzchni użytkowej 10,7 m2

Fot.1. Widok na ściany pomieszczenia szatni

Fot.2. Widok na ściany pomieszczenia szatni

Fot.3. Widok na ściany pomieszczenia szatni

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki drzwiowej przed wykonywaniem robót tynkarskich,

- wymiana istniejącego wentylatora na kratkę wentylacyjną grawitacyjną,

- demontaż istniejących lamp oświetleniowych

-  nawiercenie dodatkowych otworów wentylacyjnych w drzwiach wejściowych do pomieszczenia,

-  skucie łuszczącego się i odparzonego tynku ze wszystkich ścian i sufitu,

-  ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL,

-  ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL-u SR 44 lub SR22 o łącznej gr 3 cm,

- zmycie pozostałych ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i  sufitu, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

-  malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną do pomieszczeń wilgotnych, kolor biały,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały

-  ponowny montaż lamp oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Pomieszczenie magazynowe nr P23 o  powierzchni użytkowej  10,54 m2

Fot.4. Widok na ściany pomieszczenia magazynowego

Fot.5. Widok na ściany pomieszczenia magazynowego

Fot.6. Widok na ściany pomieszczenia magazynowego

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki drzwiowej przed wykonywaniem robót tynkarskich,

- montaż kratki wentylacyjnej grawitacyjnej w oknie pomieszczenia,

- demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

-  nawiercenie dodatkowych otworów wentylacyjnych w drzwiach wejściowych do pomieszczenia,

-  skucie łuszczącego się i odparzonego tynku ze wszystkich ścian i sufitu,

-  ręczne odgrzybianie powierzchni po skutych tynkach przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL,

-  ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego z THERMOPAL-u SR 44 lub SR22 o łącznej gr 3 cm,

- zmycie pozostałych ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i  sufitu, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

-  malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną do pomieszczeń wilgotnych, kolor biały,

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały

-  ponowny montaż lamp oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30.