Załącznik nr zapytania ofertowego

WIZ.271.2.66.2020

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie ogrodzenia terenu po robotach rozbiórkowych byłej pralni na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Długość ogrodzenia: około 33 mb .

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 1,60 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodporność – W2

Fot. 1, 2. Linia ogrodzenia od strony bez utwardzenia.

Ogrodzenie montować przy krawężniku drogowym od strony terenu bez utwardzenia.

W załączonym szkicu trasa przebiegu ogrodzenia.

Przy wierceniu otworów pod słupki możliwość natrafienia na gruz betonowy.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Uwaga! Przy osadzaniu słupków można natrafić na podłoże gruntowe z gruzem.

Fot. 3. Koniec ogrodzenia (ściana ogrodzenia murowanego).

Fot. 4. Początek ogrodzenia (ściana budynku szkoły).