Załącznik nr zapytania ofertowego

WIZ.271.2.72.2020

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie wymiany zniszczonego ogrodzenia części terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Karsiborskiej 14  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych  dł.8,70 mb

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 2D  około 180cm , wykonane z prętów stalowych 6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005, deska betonowa cokołowa wys. 20 cm,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry zamknięciem, słupki osadzone w betonie klasy B-20. W długości ogrodzenia przewidzieć furtkę ogrodzeniową wys. 1950x1000mm  wypełnioną panelem 2D, zamek z wkładką patentową, klamka, kolor jak ogrodzenia.

Fot. 1.Miejsce ogrodzenia z paneli.

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wys. 1,50 m  dł.40,0 mb

Uwaga ! Wykonawca z uwagi na ograniczoną dostępność do ogrodzenia ze względu na zakrzewienie dokona wycinki zakrzewienia w pasie około 0,50-0,8 m od strony zewnętrznej ogrodzenia (leśnej).

- montaż nowej siatki ogrodzeniowej z wykorzystaniem istniejących słupków wys. siatki 1,50m  bez podmurówki siatka ocynk fi 2,2 mm , oczko 55mmx55mm.