#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.27.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu”

Kody CPV	45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe

45331100-7 - roboty instalacyjne C.O.

45310000-3 - roboty elektryczne

Dane ogólne:

Kondygnacja II

-  powierzchnia rzeczywista  -  223,33, m2

Poddasze

- powierzchnia rzeczywista   -  181,96 m2

Poddasze nieużytkowe

- powierzchnia rzeczywista    - 20,26 m2

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Modernizacja pomieszczeń obejmuje:

I   Strop nad piętrem II

1.  Prace demontażowe

-  demontaż istniejących warstw sufitu nad II piętrem, zasadność usunięcia polepy zostanie     ustalona w trakcie robót;

2. Prace nowe

-  płyty podłogowe gipsowo-włóknowe zespolone – gr. 2 x 12,5 mm– specjalny system p.poż.

-  płyty OSB SF-B gr. 25 mm (płyta OSB o klasyfikacji ogniowej B,s2,d0;

-  drewniane belki istniejące zaimpregnować do stopnia NRO;

-  wełna mineralna  gr 10 cm;

-  konstrukcja stalowa do płyt GKF, profile CD60 – 60x27x0,6 na wieszakach;

-  paroizolacja z foli 0,2 mm;

-  płyty GKF 2 x 15 mm w pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne GKFI wykonane w

specjalistycznym systemie p.poż;

II  Piętro II

1.  Prace demontażowe:

-   rozbiórka fragmentów ścian nośnych i działowych;

-  demontaż okładziny drewnianej ścian korytarza – boazeria wys. ok 160 cm;

-  demontaż okładzin z płyt pilśniowych w pokojach – wys. ok 160 cm;

-  rozbiórka murowanych ścianek działowych w łazienkach;

-  demontaż okładzin z glazury w łazienkach;

- demontaż wyposażenia łazienek;

-  demontaż stolarki drzwiowej;

-  demontaż warstw podłogowych na korytarzu w pokojach i łazienkach z zachowaniem

sufitu podwieszanego na I piętrze z płyt GK;

2. Prace nowe:

-  po demontażach wypełnienie ubytków i wykonanie tynków cem-wap;

-  zamurowanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych, zgodnie ze zmienionym  układem;

-  wykonanie ścian działowych z płyt GK na stelażach metalowych;

-  wykonanie podłóg – obudowa stropu nad I piętrem – do klasy REI 60;

-  wykonanie sufitów podwieszanych - obudowa stropu nad piętrem II do klasy REI 60;

- malowanie ścian i sufitów;

-  wykonanie okładzin ceramicznych ścian i podłóg;

-  montaż stolarki drzwiowej;

-  montaż sprzętu i mebli;

Wentylacja

Wykonać wentylację wywiewną we wszystkich pomieszczeniach II piętra;

Instalacje sanitarne

-  instalacje CO należy wykonać zgodnie z projektem z tą różnicą, że zamiast rur miedzianych zastosować rury ze stali węglowej łączone na zacisk, instalacje wod-kan  i hydrantową wykonać zgodnie z projektem.

Instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykaz dokumentacji:

-  Projekt W – Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkolno-           Wychowawczego

branże: ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna.

- STWiOR     -       branże: ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów, a także odniesienia do norm krajowych i norm krajowych przenoszących normy europejskie  zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.