Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu pokrycia dachowego części dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- czyszczenie powierzchni istniejącego pokrycia papowego z porostów, glonów,

- impregnacja (gruntowanie) podkładem bitumicznym istniejącej papy dla położenia nowej

warstwy  papy termozgrzewalnej,

- położenie warstwy papy termozgrzewalnej typu SBS, grubości nie mniejszej niż 5mm,

z welonem poliestrowym, posypką łupkową (pow. dachów: 222 m2

oraz 16 m2 . Razem: 238 m2,

Fot.1, 2. Widok dachu do remontu pokrycia.

Fot.3,4. J.w.

Wymiana zużytych wywietrzaków dachowych na pcv.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami atesty, aprobaty techniczne dla stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  robót. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-45 74.