Załącznik nr zapytania ofertowego

WIZ.271.2.83.2020

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie robót remontowych naterenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Karsiborskiej 14  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- budynek kuchni – usunięcie przecieku dachu  (wklejenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS grubości min 5 mm, z welonem poliestrowym, posypką zewnętrzną łupkową) – powierzchnia 15 m2, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania (30 m2),

- woliera małych psów – przełożenie zapadniętej kostki nawierzchni betonowej  na podsypce cementowo – piaskowej (pow. 12 m2),

- drzwi i ścianka pomieszczenia przedsionka w wolierze małych psów do wymiany (wymiana na drzwi zewnętrzne stalowe lekkie  „80” z ościeżnicą, ścianka drewniana do rozbiórki, położenie nowej z paneli pcv na ruszcie stalowym lub drewnianym (pow. 4 m2) całość x 2,

- wymiana uszkodzonych płytek glazurowanych (2 m2), naprawa posadzki z płytek gresowych (2 m2),założenie płyt z poliwenglanu jednokomorowego na  ścianach zewnętrznych do wysokości 1,5 m od posadzki,

Fot. 1. Widok uszkodzonej ścianki do woliery.          Fot. 2. Widok zapadniętej nawierzchni betonowej.

Fot. 3. Ślady po przeciekach z dachu.

Fot.4. Obudowa ścianki do wymiany.