Załączniki nr 1 do umowy WO-DG.271.385.2020

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - renowacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. Karsiborskiej 4 A na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście

    - Zakres przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Karsiborskiej 4A na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście polegający na adaptacji pomieszczeń zaplecza socjalnego na pomieszczenia biurowe zgodnie z projektem układu funkcjonalnego pomieszczeń.

    - Zakres robót:

- wyniesienie obecnego umeblowania we wskazane miejsce,

- demontaż istniejących listew przypodłogowych,

- zabezpieczenie istniejącej wykładziny podłogowej,

- demontaż istniejących włączników, kontaktów (gniazda elektryczne, telefoniczne, włączniki),

- demontaż ścianek działowych w pomieszczeniach socjalnych oznaczonych na rysunku K1 jako 1.11, 1.12 i 1.13 w celu otrzymania dużego pomieszczenia biurowego,

- demontaż ścianek działowych w pomieszczeniach socjalnych oznaczonych na rysunku K1 jako 1.15 i 1.17 w celu otrzymania dużego pomieszczenia biurowego,

- usunięcie tapety zmywalnej ze ścian w pomieszczeniach socjalnych,

- demontaż zbędnych urządzeń sanitarnych i usunięcie płytek ceramicznych,

- demontaż części sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oznaczonych na rys. K-11.13 i 1.15.

    - Roboty wykończeniowe (wymiana i uzupełnienie):

- wykończenie ścian po demontażu ścianek działowych oraz wykończenie sufitów w pomieszczeniach opisanych na rysunku K-4 jako 1.11 oraz 1.13,

- pokrycie płytą gipsowo-kartonową istniejących ścian z blachy z wypełnieniem wełną mineralną w pomieszczeniach opisanych na rysunku K-4 jako 1.11 i 1.13,

- połączenie instalacji elektrycznej oświetleniowej i ewentualne przeniesienie włączników elektrycznych w pomieszczeniach opisanych na rysunku K-4 jako 1.11 i 1.13,

- osadzenie okien pcv wraz z parapetami w pomieszczeniach opisanych na rysunku K-4 jako  1.13 i 1.15.

- uzupełnienie ubytków i pęknięć  lub  miejscowa wymiana płyt gipsowo-kartonowych,

- dwukrotne malowanie ścian, farba Magnat Ceramic C29 jasny piryt,

- wykonanie naprawy podłogi po usunięciu płytek ceramicznych i wykonanie wylewki z masy samopoziomującej w pomieszczeniach opisanych jako 1.13 i 1.15,

- położenie wykładziny pcv w pomieszczeniach opisanych na rysunku K-4 jako 1.11, 1.13 i 1.15,

- montaż listew przypodłogowych,

- obsadzenie kontaktów i gniazd elektrycznych.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a które są niezbędne do prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową uzna za stosowne, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Elementy z rozbiórki, gruz należy usuwać bezpośrednio na zewnątrz – po uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu i innych odpadów remontowych we własnym zakresie.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.