#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.33.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub jego zmianie oraz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przebudowa terenu dworca autobusowego wraz z budową pawilonu usługowego oraz zadaszenia nad stanowiskami autobusowymi, w części obejmującej działki: 1/1, 1/4, 1/5, 1/8, 2/2, 2/7, 2/8, 2/9, 7/3, 7/4, 7/5, 44, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 49/2, 6/1, 6/2 oraz budowa parkingu naziemnego wraz z drogą dojazdową w części obejmującej działki nr 10, 11, 12, 13/1, 14, 19/5, 23,64/1 obręb 0014.

Całą inwestycję podzielono na dwa obszary:

- I obszar - parking naziemny z drogą dojazdową przy ul. Barlickiego - obejmujący swoim zakresem nowoprojektowaną ulicę Okólną wraz z parkingiem naziemnym przy ul. Barlickiego – zakres opracowania tego etapu przedstawia rysunek nr 1.

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie budynku parkingu wielopoziomowego B1 wraz z wiatą śmietnikową i niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz część drogi dojazdowej do parkingu naziemnego.

- II obszar – dworzec autobusowy z ulicą Dworcową - obejmujący swoim zakresem ul. Dworcową wraz z przyległymi chodnikami, miejscami postojowymi oraz obszar dworca autobusowego zgodnie z zakresem wskazanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym autorstwa Pracowni Projektowej Archidrog, czerwiec 2020r. – zakres opracowania tego etapu przedstawia rysunek nr 2.

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie obszaru wjazdowego na prom który przewidziany jest do realizacji po wybudowaniu tunelu, gdyż tylko wtedy można ograniczyć ilość pasów wjazdowych na prom.

- Zamawiający uzyskał decyzje nr 279/PB/2017 z dnia 12.12.2017 r. oraz nr 222/2017 z dnia 13.12.2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku usługowo – garażowego wraz z parkingiem naziemnym przy ul. Norberta Barlickiego oraz na wykonanie robót obejmujących  przebudowę części terenu dworca autobusowego (etap I)  wraz z przebudową ulicy Dworcowej na podstawie projektu budowlanego pn: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” autorstwa biura projektowego Compono Sp. z o.o.

- Zadanie będzie wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W chwili obecnej dla obszaru II należy wykonać projekt zamienny do wykonanego wcześniej projektu budowlanego pn: „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” – opracowanego przez COMPONO Sp. z o.o.; marzec 2017 r. oraz dla obszaru I i II opracować kompleksowy wielobranżowy projekt wykonawczy obejmujący całość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1 należy wykonać na podstawie Projektu budowlanego oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych stanowiących załącznik do przetargu.

- Zamawiający określa hierarchię dokumentów służących opisowi przedmiotu zamówienia:

W pierwszej kolejności o wymaganiach określonych dla przedmiotu zamówienia decyduje PFU a następnie Projekt Budowlany „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” – COMPONO Sp. z o.o.; marzec 2017 r.

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymogi określone w opracowaniu pn.: „Standardy oznakowania i wykonania parkingów P&R i B&R oraz wybranych elementów małej architektury przystankowej na ternie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Szczecin 2017 edycja 1

- Nie ograniczając się jedynie do powyższych zmian, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Projektu Budowlanego i we własnym zakresie oszacować zakres niezbędnych zmian lub uzupełnień, przejmując odpowiedzialność za poprawne i należyte wykonanie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zmiany ilości lub parametrów zawartych programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego.

- Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgody itp. dokumenty niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu objętego opracowaniem.

- W celu utworzenia tymczasowego dworca autobusowego należy:

- przenieść istniejące pomieszczenia dworca wraz z zadaszeniem na działkę nr 14 obr.14: w tym celu należy w pierwszej kolejności dokonać wycinki drzew zgodnie z decyzją WOŚ.III.71200.7.11.2018JT z dnia 04.07.2019

- utwardzić teren płytami betonowymi, które po zakończeniu inwestycji należy rozebrać i zagospodarować we własnym zakresie,

- przygotować wjazd i wyjazd dla autobusów komunikacji miejskiej,

- przygotować punkt socjalny dla pracowników komunikacji autobusowej (dla 4 osób) lub wygospodarować pomieszczenie przy zapleczu budowy- jeśli będzie się mieściło blisko tymczasowego dworca autobusowego lub wynająć pomieszczenie,

- po zakończonych pracach Zamawiający wymaga przeniesienia punktu autobusowego (pomieszczenie i zadaszenie) na lewobrzeżną część Świnoujścia – pętla przy ul. Krzywej (ogrody działkowe).

- W trakcie prowadzenia prac na ul. Dworcowej należy zapewnić dojazd do terminala promowego oraz dojście do dworca PKP.

- Wycinkę drzew przeprowadzić na podstawie decyzji WOŚ.III.71200.7.11.2018JT z dnia 04.07.2019 – obszar wycinki przedstawia rys.1.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.

- Należy uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

- W przypadku gdy w programie funkcjonalno – użytkowym wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do zastosowania stanowią one przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, obejmuje:

Obszar I – parking naziemny

- Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – 4 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – 4 egz.

- Projekt tablic informacyjnych dla inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Obszar II – teren dworca autobusowego

- Projekt budowlany zamienny dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z wszelkimi opracowaniami i uzyskanie opinii, warunków, informacji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – 4 egz.

- Projekt wykonawczy dla wszystkich niezbędnych branż sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – 4 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – 4 egz.

- Projekt tablic informacyjnych dla inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia  także w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz formie edytowalnej odpowiednio do rodzaju  opracowania w formatach dwg, doc(x), Excel, ATH oraz programów obliczeniowych, pogrupowane w sposób odpowiadający wersji papierowej.

Opracowania przekazywane Zamawiającemu muszą spełniać wymagania formalne zestawione w Załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej w okresie wykonywania robót budowalnych.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 –Programy Funkcjonalno Użytkowe

- Załącznik nr 2 – Projekt Budowlany