Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.3.2021.

Zakres rzeczowy robót obejmujący malowanie 2 sal lekcyjnych na I piętrze budynku głównego  Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Sala nr 1 – gabinet fizyczno – chemiczny wraz z zapleczem: pow. 57,30 m2 + zaplecze fizyki 11,10 m2 + zaplecze chemii 11,60 m2  = 80 m2

Sala nr 2- gabinet biologii : pow. 65,0 m2

H= 3,04 m

Powierzchnie sal lekcyjnych zawiera załączony rzut poziomy piętra budynku głównego.

Zakres prac w sali nr 1:

- malowanie ścian emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni  do malowania: – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm, pawilon ,

- malowanie sufitów farbą lateksową z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm .

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emalii ftalowej.

Kolorystyka robót malarskich:

Malowanie ścian:

- od podłogi do wysokości ościeżnicy drzwiowej : emalia ftalowa matowa,  Caparol kolor  Jade 120,

-  powyżej wysokości ościeżnicy : farba lateksowa Caparol kolor jade 30,

Malowanie sufitu: farba lateksowa Caparol kolor Jade 30.

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych, drzwiach do zaplecza  narożników ochronnych z kątownika pcv (np. firmy CS Polska)  o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- szafki wnękowe (fot. 2) pod tablicą -  do demontażu, powstałą wnękę zaślepić płytą osb na ruszcie drewnianym , od strony klasy na płytę osb należy położyć płytę gk 12 mm licującą z istniejącą ścianą, całość pomalować jako element ściany,

-istniejące parapety (6 szt. po 2 m każdy)  należy zastosować nakładki pcv w kolorze białym,

Fot. 3. Widok posadzki do wymiany.                         Fot. 4. Widok parapetów lastrykowych.

- zerwanie zużytej wykładziny podłogowej pcv,

- przygotowanie podłoża dla położenia nowej wykładziny podłogowej: usunięcie z posadzki elementów drewnianych (deski przykrywające wąskie  kanały w których położono rury  starej instalacji gazowej, rozkute ww. wąskie kanały należy zalać zaprawą cementową, naprawa ubytków posadzki, wylanie masy samopoziomującej, szlifowanie,

- położenie nowej wykładziny podłogowej typu marmoleum z zachowaniem istniejącej kolorystyki, łączenie wykładziny zgrzewanym sznurem pcv  w kolorze wykładziny, listwy przypodłogowe S 100 life firmy Dȍllken, przed położeniem listew należy przygotować podłoże ściany (równa  i gładka powierzchnia),

Fot. 5. Umywalka  wraz z instalacją do wymiany.            Fot.6. Widok sufitu w klasie.

- istniejącą umywalkę ścienną wymienić na szafkową (wraz z szafką w kolorze białym)  o takich samych wymiarach (50 cm) wymienić instalację wodną na pp łączoną metodą zgrzewania, przy umywalce wykonać fartuch z glazury o wymiarach 1,0 m x 1,50 m,

- wymienić wszystkie gniazdka  i wyłączniki świecznikowe na nowe w kolorze białym,

- wymienić wszystkie kratki wentylacyjne na nowe w kolorze białym,

- istniejące kable zasilające komputer biurkowy ukryć w listwie przypodłogowej i wyprowadzić przy biurku od strony ściany okiennej,

- wymienić drzwi do zaplecza z fizyki i chemii (2 szt.) , szer. 70 cm wraz z ościeżnicami. Drzwi w kolorze drzwi wejściowych do klasy (olcha jasna), pełne, z klamką i zamkiem patent.

Zaplecze chemiczne: po rozbiórce digastorium należy zamurować istniejące 2 przeciwległe  otwory wentylacyjne na wysokości lamperii i wykuć nowe otwory pod sufitem wraz z osadzeniem nowych kratek w kolorze białym,

- istniejącą umywalkę na zapleczu zastąpić zlewozmywakiem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej wraz z szafką zlewozmywakową, instalacje wodne wymienić na nowe z tworzywa pp. ,

- wszystkie nieczynne, zbędne rury instalacyjne na zapleczu gabinetu chemicznego należy usunąć,

Sala nr 2 – gabinet biologiczny: pow. 65 m2, h=3,04 m

- malowanie ścian emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni  do malowania: – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm, pawilon ,

- malowanie sufitów farbą lateksową z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm .

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emalii ftalowej.

Kolorystyka robót malarskich:

Malowanie ścian:

- od podłogi do wysokości ościeżnicy drzwiowej : emalia ftalowa matowa,  Caparol kolor  Jade 120,

-  powyżej wysokości ościeżnicy : farba lateksowa Caparol kolor jade 30,

Malowanie sufitu: farba lateksowa Caparol kolor Jade 30.

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych, drzwiach do zaplecza  narożników ochronnych z kątownika pcv (np. firmy CS Polska)  o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- szafy wnękowe (zaznaczone na części graficznej) przy tablicy oraz przy wejściu do klasy -  do demontażu, powstałą wnękę obrobić tynkarsko i zostawić do zabudowy przez szkołę,

-istniejące parapety (4 szt. po 2 m każdy)  należy zastosować nakładki pcv w kolorze białym,

Fot. 3. Widoksufitu.                                                        Fot. 4. Widok miejsca zlewozmywaka.

.

Fot.5. Widok klasy (z prawej zabudowy wnęk).          Fot. 6. Zabudowy wnęk (kolor żółty) do wymiany.

- wymienić instalację wodną na pp łączoną metodą zgrzewania,

-  przy zlewozmywaku  wykonać fartuch z glazury o wymiarach 1,0 m x 1,50 m,

- wymienić wszystkie gniazdka  i wyłączniki świecznikowe na nowe w kolorze białym,

- wymienić wszystkie kratki wentylacyjne na nowe w kolorze białym,

Wszystkie rury c.o. pozostają bez malowania jako ocynkowane.

Roboty obejmują również, mycie i sprzątanie po robotach remontowych.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.