Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO-DG.271.    .2021

Zakres rzeczowy remontu podłogi oraz malowania w pomieszczeniach biurowych na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Pomieszczenie biurowe nr 319, powierzchnia 18,7 m2

-  wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót cykliniarskich

- cyklinowanie podłogi z  klepki bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, uzupełnianie ubytków, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie,

- zakres robót obejmuje również szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych

drewnianych,

- użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Zamawiający z uwagi na wykonywanie robót w obiekcie czynnym przewiduje rozpoczęcie prac głośnych i z użyciem lakierów w piątek i zakończenie w niedzielę.

Pomieszczenia biurowe nr 319, 315, 314, 313, 309 o powierzchni 18,7 + 29,5 +24,7 +35,2+21,7 co daje łącznie powierzchnię 129,80 m2.

Wysokość pomieszczeń:

pomieszczenie nr 319 h=3,56 m,

pomieszczenia pozostałe h=2,7 m)

Zakres prac:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych przed wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami oraz stałej zabudowy meblowej,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian, zagruntowanie powierzchni ścian,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie drzwi i futryn w pomieszczeniach 309, 313, 314, 315 farbą do drewna w kolorze białym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: minimum 24 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.