Załącznik 1

do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.5.2021.MP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE PIĘCIOLETNIEJ OKRESOWEJ KONTROLI BUDOWLANEJ PLACÓW ZABAW NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów                      z pięcioletniej okresowej kontroli budowlanej placów zabaw należących do Gminy Miasto Świnoujście. Prace powinny być wykonywane pod kątem wymogów wskazanych w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176, PN-EN 16630. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów zabaw, w tym ogrodzeń, urządzeń zabawowych i sprawnościowych, elementów małej architektury oraz podłoży. Protokoły kontroli powinny zostać wykonane zgodnie                                  z załączonym do zapytania wzorem (załącznik nr 3), oraz oceniać ogólny poziom bezpieczeństwa placu zabaw.

- Realizacja zamówienia

- Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie prac podwykonawcom

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, osobno dla każdego placu zabaw, sporządzić w 1 egzemplarzu protokół w wersji papierowej, w którym oceni funkcjonalność, stabilność, stopień zużycia i stan techniczny wyposażenia placów zabaw, w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych i sprawnościowych, elementów małej architektury i podłoży, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz określeniem stopnia pilności wykonania prac naprawczych.

- Do wersji papierowej przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy elektroniczną wersję wykonanych protokołów, zapisaną na trwałym nośniku informacji (np. CD), umożliwiającą otwarcie zapisanych plików w ogólnodostępnych programach               (np. pdf).

- Protokoły przeglądów podpisane będą przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, oraz zawierać będą kopię aktualnych uprawnień osoby wykonującej przegląd, wraz z zaświadczeniami o jej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Lista placów zabaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | dz. | obr. | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plac Zabaw nr. 001 (Wyłączony z eksploatacji) | - | - | - | - |
| 1 | Plac Zabaw nr. 002 przy ul. Zarzecze w Świnoujściu: | 454 | 0018 | 9 | szt. |
| 2 | Plac Zabaw nr. 003 przy ul. Żeromskiego w Świnoujściu: | 243 244 | 0001 | 12 | szt. |
| 3 | Plac Zabaw nr. 004 przy ul. Trentowskiego w Świnoujściu: | 56/6 | 0002 | 8 | szt. |
| 4 | Plac Zabaw nr. 005 przy ul. Barlickiego w Świnoujściu: | 46/2 | 0012 | 7 | szt. |
| 5 | Plac Zabaw nr. 006 przy ul. Zarzecze w Świnoujściu: (Urządzenia Sprawnościowe): | 454 | 0018 | 9 | szt. |
| 6 | Plac Zabaw nr. 007 przy ul. Bolesława Chrobrego/Kapitańska w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 167 145/21 | 0002 | 6 | szt. |
| 7 | Plac Zabaw nr. 008 przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu: | 65/3 69/35 | 0005 | 26 | szt. |
| 8 | Plac Zabaw nr. 009 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu (Urządzenia Betonowe + Bujaki): | 57 | 0006 | 13 | szt. |
| 9 | Plac Zabaw nr. 010 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 57 | 0006 | 7 | szt. |
| 10 | Plac Zabaw nr. 011 przy ul. Mieszka I w Świnoujściu: | 145/21 | 0002 | 12 | szt. |
| 11 | Plac Zabaw nr. 012 przy ul. Mostowej w Świnoujściu: | 27/2 | 0013 | 6 | szt. |
| 12 | Plac Zabaw nr. 013 przy ul. Fryderyka Chopina w Świnoujściu (Street Work Out): | 57 | 0006 | 3 | szt. |
| 13 | Plac Zabaw nr. 014 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 248/1 | 0012 | 9 | szt. |
| 14 | Plac Zabaw nr. 015 przy ul. Sosnowej w Świnoujściu: | 248/1 | 0012 | 8 | szt. |
| 15 | Plac Zabaw nr. 016 przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu (urządzenia sprawnościowe): | 65/3 69/35 | 0005 | 10 | szt. |
| 16 | Plac Zabaw nr. 017 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu (Plac Zabaw, Urządzenia Sprawnościowe, Street Work Out): | 171/64 | 0010 | 16 | szt. |
| 17 | Plac Zabaw nr. 018 A - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Trampoliny naziemne): | 2/10 | 0001 | 3 | szt. |
|  | Plac Zabaw nr. 018 B - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 3/25 | 0001 | 5 | szt. |
|  | Plac Zabaw nr. 018 C - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 3/7 | 0001 | 2 | szt. |
|  | Plac Zabaw nr. 018 D - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Urządzenia Sprawnościowe): | 3/7 | 0001 | 4 | szt. |
|  | Plac Zabaw nr. 018 E - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Plac Zabaw): | 48/2 | 0001 | 4 | szt. |
|  | Plac Zabaw nr. 018 F - Promenada Zdrowia w Świnoujściu (Stoły do gier planszowych): | 179/7 | 0002 | 3 | szt. |
| 18 | Plac Zabaw nr. 019 przy ul. Ludzi Morza w Świnoujściu (Plac Zabaw, Stoły do gier planszowych): | 102 | 0014 | 8 | szt. |

- Lokalizacja Placów Zabaw Gminy Miasto Świnoujści