Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Opis szczegółowy zamówienia: Samochód osobowy, fabrycznie nowy -  rok modelowy 2020 lub 2021, dane techniczne i wyposażenie nie gorsze jak:

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA

- Samochód  osobowy:  fabrycznie nowy, dopuszcza się model demonstracyjny

- Typ nadwozia: SUV

- Rodzaj napędu: 4 x 2

- Prześwit pod pojazdem: nie mniej niż 200 mm

- Rodzaj paliwa: benzyna

- Pojemność silnika:  nie mniej jak 1300 cm3

- Liczba cylindrów: 4

- Ilość zaworów: 16

- Typ wtrysku paliwa: bezpośredni,

- Minimalna moc silnika: nie mniej niż 90 kW /130 KM

- Skrzynia biegów: 6-biegowa, manualna

- Norma spalin: EURO 6

- Tryb ECO

- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

- ESP - System stabilizacji toru jazdy

- System kontroli ciśnienia w ogumieniu

- Poduszki powietrzne: czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu, system dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu

- System wspomagania parkowania tyłem

- Klimatyzacja minimum manualna

- Komputer pokładowy

- Multimedia radio MP3, USB, Bluetooth

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością i głębokością

- Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu

- Centralny zamek zdalnie otwierany pilotem

- Ilość miejsc siedzących: 5 miejsc

- Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym lub w odcieniach szarości,

- Składane i dzielone siedzisko oraz oparcie tylnej kanapy

- Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

- Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami letnimi R16 - 4 sztuki

- Obręcze kół  stalowych  z oponami zimowymi - 4 sztuki

- Koło zapasowe

- Dywaniki na przód i tył  + komplet dywaników gumowych

- Kolor lakieru: metalizowany szary jasny

- Door-to-door  dostawa auta do odbiorcy

SERWIS

- Gwarancja fabryczna producenta na nowy samochód na wady montażu i produkcji – minimum 36 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 60 miesięcy lub z limitem kilometrów do  minimum 100 000 km.

- Assistance czyli program bezpłatnej pomocy drogowej w razie awarii na drodze,  unieruchomienia auta spowodowanego awarią pojazdu, akumulatora, itp.  gwarantujący naprawę samochodu na drodze, holowania do najbliższego ASO, transport zastępczy.

ROZLICZENIE

- Zamawiający w rozliczeniu przekaże pojazd używany marki Dacia Duster, rok produkcji 2015,  silnik 1,6 16V 105 4 x 2, numer nadwozia UU1HSDC5E52587893.