Zakres rzeczowy i warunki dostawy budek lęgowych dla ptaków.

Wykonanie i dostawa nowych, gotowych do zawieszenia, drewnianych budek lęgowych dla ptaków wg następującej specyfikacji:

TYP A: szt. 20

wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm

głębokość od wlotu do dna: 19 cm

średnica otworu wlotowego: 33 mm

TYP A1: 5 szt.

wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm

głębokość od wlotu do dna: 19 cm

średnica otworu wlotowego: 28 mm

TYP B: 15 szt.

wymiar wewnętrzny dna: 14cm x 14 cm

głębokość od wlotu do dna: 26 cm

średnica otworu wlotowego: 47 mm

Grubość ścian z desek grubości min. 2 cm, ścianka przednia podwójna (typ Sokołowskiego), wszystkie budki otwierane do czyszczenia – przednia ścianka (nie zalecane zamykanie na wkręty, wskazany haczyk np. z gwoździa), dach spadzisty od strony tylnej ściany w kierunku otworu wlotowego.

Deski wysuszone bez śladów sinizny, od strony wewnętrznej budki nie strugane surowe.

Tylna listwa do mocowania budki do drzewa szer. nie mniejszej niż 4,50 cm, gr. 2 cm,  – mocowanie góra i dół budki za pomocą gwoździ (w tym celu nawiercone po 2 otwory fi 5 mm   góra i dół  listwy mocującej) . Wewnątrz budki na ścianach bocznych i tylnej (na wysokości około 11 cm) nabite listewki np. 1cmx1cm dla umożliwienia wyjścia piskląt do otworu wylotowego.

Budka impregnowana drewnochronem od zewnątrz, daszek zaipregnowany lakierobejcą podwójnie lub papą termozgrzewalną.

Konstrukcja budki i sposób otwierania wg załączonego wzoru na zdjęciu.

Wykonawca przed dostarczeniem

Cena oferty powinna uwzględniać również koszty dostawy zamówionych budek loko Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej  ul. Karsiborska 4D.

Przed wysłaniem całej dostawy Wykonawca prześle drogą elektroniczną do zamawiającego na adres: lkozlowski@um.swinoujscie.pl szczegółowe zdjęcia budki np. typu A w widoku  jako całość oraz widoki  poszczególnych ścian drewnianych budki.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej– tel. 91 321 4574.

Wykonane i dostarczone budki lęgowe powinny być gotowe do zawieszenia. Przeznaczone są do umieszczenia w miejscach zadrzewionych na terenie miasta Świnoujścia. Usługa powieszenia budek nie jest objęta tym zapytaniem ofertowym.