Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadaszenia miejsca postojowego dla dorożek zgodnie z dokumentacją projektową. 
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące elementy:

Słupy stalowe

Konstrukcje stalowe według projektu Budowlano – Wykonawczego. Architektura 
i konstrukcja.

Belki wspornikowe

Konstrukcja z drewna klejonego według projektu Budowlano – Wykonawczego. Architektura i konstrukcja.

Płatwie

Z drewna konstrukcyjnego według projektu Budowlano – Wykonawczego. Architektura i konstrukcja.

Pokrycie zadaszenia

Gont bitumiczny z rdzeniem z włókna szklanego według projektu Budowlano – Wykonawczego. Architektura i konstrukcja.

Obróbki blacharskie

Blacha aluminiowa powlekana grubość 0,7 mm

Rynny

Półokrągłe PVC, średnica 150 mm

Rury spustowe

Okrągłe PVC, średnica 100 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi według projektu Budowlano – Wykonawczego. Architektura i konstrukcja.

Dodatkowo fragmenty konstrukcji stalowej znajdujące się poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym (np. lepikiem na zimno) do wysokości 10cm powyżej poziomu terenu.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych

Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników destrukcyjnych, a także zapewnić należyta ochronę przeciwpożarową. Klasa drewna wykorzystana do produkcji wiązarów C24, suche o wilgotności około 18%, suszone komorowo w temp około 80°C celem wyeliminowania wszelkich owadów i grzybów znajdujących się w drewnie. Celem zwiększenia odporności ogniowej wiązarów, należy wykonać je z drewna struganego czterostronnie z zaokrąglonymi brzegami.

UWAGA: niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania fundamentu pod konstrukcję stalową.