#### Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowy oświetlenia sportowego Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu” w ramach zadania: „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”.

Główny kod CPV:

1. Kod CPV 	- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, załącznik nr 4 do umowy, z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- Część elektryczna

W budynku Szkoły Podstawowe nr 4 w sali gimnastycznej istnieje oświetlenie sportowe oparte o oprawy oświetleniowe z lampami wyładowczymi rtęciowymi. Ze względu na ich stan oraz duże zużycie energii elektrycznej oprawy zostaną wymienione na nowe wraz z instalacją zasilającą. Istniejące oprawy oświetleniowe, szafka sterownicza TSG1 oraz szafki z gniazdami wtykowymi przeznaczone są do demontażu. Nowe oprawy ze źródłami LED należy zasilić ze zmodernizowanej tablicy, natomiast ich sterowanie odbywać się będzie z nowej tablicy. Wymianie podlegają gniazda wtykowe 230V i 400V wraz z szafkami ochronnymi.

Po zakończeniu prac należy wykonać odpowiednie pomiary poszczególnych instalacji, oraz uruchomić je.

- Część budowlana – naprawy i malowanie w pomieszczeniach gdzie były wykonywane roboty elektryczne.

- Zaprawienie bruzd z ułożonymi przewodami instalacji elektrycznej zaprawą tynkarską z wierzchnim wykończeniem gipsową gładzią szpachlową.

- Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm.

- Malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm (ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych).

Uwaga!

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.