Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.39.2021.

Zakres rzeczowy robót obejmujący malowanie  2 klatek schodowych  w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Prace obejmują:

- malowanie ścian i sufitów, ościeży okiennych farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z wcześniejszym przygotowaniem ścian do malowania – drobne naprawy ubytków, gruntowanie (pow. 320 m2)

- pokrycie powierzchni wcześniej malowanej farbą lateksową lakierem lamperyjnym matowym do wysokości 1,70 m z wcześniejszym zagruntowaniem powierzchni  dla tego rodzaju użytego materiału ,

- kolorystyka klatki schodowej utrzymana w tych samych barwach,

Fot. 1, 2. Widok kl. schodowych do malowania.

- drobne naprawy istniejących ścian – rysy, ubytki, pęknięcia,

- malowanie betonowych parapetów okiennych wewnętrznych emalią ftalową matową, z

przygotowaniem powierzchni do malowania (uzupełnienie ubytków, szpachlowanie,

szlifowanie, gruntowanie),

- malowanie balustrad schodowych stalowych emalią ftalową  z wcześniejszym

przygotowaniem powierzchni (czyszczenie, szlifowanie) wys. części metalowej balustrady

106 cm, długość 25 mb = 26,50 m2 , kolorystyka bez zmian,

- policzki i cokoliki schodowe malowane w kolorze ścian emalią ftalową matową,

Fot. 3,4. Widok klatki schodowej do malowania.

Roboty malarskie obejmują zabezpieczenie podłóg folią pcv, mycie i sprzątanie po robotach malarskich, wywóz odpadów budowlanych  na miejskie składowisko odpadów.

Ściany malowane wcześniej natryskowo, zostaje zachowana istniejąca faktura.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.