#### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.43.2021 pn: postawienia i podłączenia do instalacji wodociągowej 16 punktów poboru wody na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej 11   w Świnoujściu.

Kody CPV    45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót polegających na wymurowaniu lub postawieniu z gotowych elementów 16 sztuk punktów poboru wody na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

- W miejscach gdzie mają powstać punkty poboru wody wprowadzone są rury Ø 25 PE

- Proponowane wymiary punktu czerpania wody:

##### wymiary misy: max Ø 60 x wys. max 90 cm

##### wymiary całkowite max:81 x 60 x wys. 124 cm

- punkt poboru wody ma być zakończony kranem nierdzewnym,

-  na dole misy kratka chłonna,

Propozycje punktów poboru wody

Proponowane kolory: