Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.46.2021.

Wzmocnienie części stropu drewnianego w sali nr 8 w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

Prace obejmują wzmocnienie częściowo ugiętych belek stropowych stropu ze ślepym pułapem w sali biblioteki szkolnej zgodnie z opracowaną oceną techniczną ww. stropu .

Zakres robót:

- rozebranie listew przypodłogowych, wykładziny pcv, drewnianej podłogi oraz usunięcie izolacji z polepy,

- oczyszczenie elementów drewnianych stropu, rozkuć gniazda oparcia belek dla oceny ich stanu oparcia na murze,

- odgrzybienie wszystkich elementów drewnianych stropu (2 x malowanie preparatami solnymi z atestami higienicznymi),

- wyrównanie i wzmocnienie stropu przez zamontowanie obustronnych belek wzmacniających o wym. 8x25 cm i skręcenie ich śrubami gwintowanymi fi 12 mm o rozstawie co 1,5 m,

- zamontowanie ślepego pułapu z istniejących desek,

- wykonanie izolacji akustycznej z wełny mineralnej 12 cm,

- ułożyć folie izolacyjną przy umywalce,

- ułożyć podłogę z płyt osb-3 wodoodpornej gr 25 mm,

- położenie wykładziny podłogowej typu linoleum, rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Wykładzina homogeniczna, tarkett lum Marmoleum ,  grubość nie mniejsza niż  2,50 mm, z wykończeniem listwami przypodłogowymi rdzeniowymi TS 100 lif – trwały rdzeń z HDF przystosowany do wklejenia paska wykładziny lub inne podobnej konstrukcji, montaż klejem termotopliwym, kolorystyka wykładziny i listew zbliżona do wykładziny istniejącej,

Wymiary wzmacnianego stropu: 6,55m x 3,15 m = 20,63 m2

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia  konstrukcyjno – budowlane wykonawcze.

Fot. 1, 2. Widok uszkodzonego stropu .

Fot. 3. Widok pow. Stropu do wzmocnienia.

W załączeniu Ocena techniczna wzmacnianego stropu drewnianego opracowana przez H. Gaca w lutym 2021 roku.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.