Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…../2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ok. 250 mb ogrodzenia panelowego na podmurówce prefabrykowanej oraz wykonanie bramy dwuskrzydłowej i furtki, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego szkicem.

Kod CPV :45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Podstawowe parametry ogrodzenia:

Grubość drutu: fi 5 mm

Podmurówka systemowa prefabrykowana wys. 20-25 cm

Wysokość ogrodzenia : 2,0 m

Kolor ogrodzenia : ocRAL7016 grafit

Brama i furtka:

Brama dwuskrzydłowa szer. 3,0 m, wypełnienie panelowe, otwierana ręcznie.

Furtka szer. 1,5 m wypełnienie panelowe

UWAGA: brama będzie stanowiła główne wejście na wybieg dla psów ale na stałe powinno być otwarte wyłącznie jedno skrzydło, z możliwością otwarcia drugiego w razie potrzeby wjazdu samochodem.

Przebieg ogrodzenia orientacyjny zgodnie z dołączonym szkicem – po wykonaniu zamówienia Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przekazuje przebieg ogrodzenia wytyczony geodezyjnie.