Wydzielenie z pomieszczenia  sali kawiarni w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przy ul. Basztowej 11 pokoju do zajęć terapeutycznych.

Zakres rzeczowy robót remontowo – budowlanych obejmuje:

- montaż ścianek działowych z płyt gipsowo/kartonowych na stelażu stalowym z

wypełnieniem akustycznym wełną  mineralną prasowaną,

- montaż przeszklonego naświetla z profila pcv w pasie górnym powstałych ścianek

działowych - profil pcv : 90 x 250 cm,  min. 3 komorowy biały, wkład szklany zespolony,

naświetle nieotwieralne,

- montaż listew przypodłogowych pcv wysokości około 7 cm wzdłuż przebiegu nowych

ścianek działowych,

- malowanie wszystkich ścian powstałego pomieszczenia farbą lateksową wraz z

przygotowaniem powierzchni do malowania (gładź szpachlowa, gruntowanie),

- malowanie ścian lakierem lamperyjnym bezbarwnym  matowym do wysokości 1,60 m,

- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z ościeżnicą drzwiową (drzwi

wewnętrzne pełne, kolor dopasowany do drzwi istniejących, drzwi z wkładką patentową,

szyldem i klamką, ościeżnica stalowa lub drewniana),

-  roboty wykończeniowe po wymianie drzwi (uzupełnienie płytek glazurowanych około 3 m2,

malowanie  ściany drzwiowej sąsiedniego pomieszczenia),

-  przeróbka istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz dostawa i zamontowanie

dodatkowych 2 lamp oświetleniowych sufitowych ledowych,,

-  montaż dodatkowego grzejnika stalowego panelowego c.o. w nowym pomieszczeniu wraz

doprowadzeniem instalacji z sąsiedniej sali ( instalacja pp zgrzewana,grzejnik 1000mm

wys.600mm),

-   malowanie sufitu białą farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania

(szpachlowanie, gruntowanie).

Wymiary nowego pomieszczenia: 3,60 m x 3,50 m , h=3,0 m

Oferta obejmuje koszty sprzątania i mycia po robotach remontowych, wywóz odpadów budowlanych na miejskie składowisko odpadów.

Istniejąca posadzka pcv pozostaje be  zmian.