Roboty budowlane na zadaniu pn.

„Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie jest kontynuacją robót realizowanych w latach poprzednich i ma zadanie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinkach A-B, C-D, -E, F-G, które łączącej istniejące, wcześniej wykonane drogi na Cmentarza Komunalnym przy
ul. Karsiborskiej w Świnoujściu. Przedmiotem robót jest wykonanie 4 odcinków drogi pieszo jezdnej:

A-B = długość ok. 48 mb, szerokość ok. 2,5 m,

C- D = długość ok. 9 mb ,szerokość  ok. 2 m,

-E = długość ok. 5 mb,  szerokość ok. 2,5 m,

F-G =  długość ok. 78 mb i szerokość ok. 2,5 m,

(razem ok. 355 m2 z uwzględnieniem  łuków o promieniu 5 m)

- Przed rozpoczęciem budowy nowej nawierzchni należy wyznaczyć w terenie przebieg alei, uwzględniając lokalizację drzew oraz obrzeży nagrobków. Linie obrzeży, po obu stronach drogi, należy usytuować w tej samej odległości od grobów. Rzędne wysokościowe nawierzchni drogi dostosować do istniejącej wysokości wcześniej wykonanych nawierzchni, uwzględniając spadki, w celu odprowadzenia wód deszczowych. Wyznaczony geodezyjnie przebieg i rzędne wysokościowe drogi należy przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przed połączeniem nowej nawierzchni z istniejącym fragmentem drogi należy usunąć tymczasowy najazd z krawężnika drogowego, wykonany po obu stronach na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni gruntowej. W miejscu połączenia nowej nawierzchni z istniejącą drogą, wykonać po obu stronach poszerzenie o promieniu R=5m.

- Odcinek A-B (o długości ok. 48 m i szerokości 2,5 m) stanowi połączenie istniejącej drogi wokół kaplicy ze zjazdem z wcześniej wykonanej drogi pomiędzy sektorami B
i C. W pkt. A na połączeniu z istniejącą drogą wykonać obustronnie łuki o promieniu R=5,0 m.

W punkcie B zlikwidować krawężnik i obrzeże na zakończeniu zjazdu i dołączyć nawierzchnię do istniejącej kostki.

- Odcinek C-D (o długości 9 m i szerokości ok.2,0 m) stanowi połączenie istniejącej drogi z nowo budowaną drogą A-B. Nawierzchnię na obu końcach dowiązać do obrzeża wzdłuż istniejącej drogi oraz drogi A-B. W pkt. C i D wykonać obustronnie łuki o promieniu R=5,0 m.

- Odcinek E (o długości 5 m i szerokości 2,5 m) stanowi połączenie (zjazd) istniejącej drogi z nawierzchnią z kostki betonowej z drogą gruntową. Nawierzchnię dowiązać do obrzeża zamontowanego wzdłuż istniejącej drogi. Od strony drogi gruntowej nawierzchnie z kostki zakończyć obrzeżem oraz krawężnikiem ułożonym na boku na całej szerokości zjazdu. W pkt. E wykonać obustronnie łuki o promieniu R=5,0 m.

- Odcinek F-G (o długości 78 m i szerokości 2,5 m) stanowi połączenie nowej drogi A-B ze zjazdem z istniejącej drogi z kostki brukowej. W pkt. F wykonać obustronnie łuki
o promieniu R=5,0 m.

- Obramowanie wykonywanych nawierzchni powinno być wykonane z obrzeży betonowych 8x30 cm posadowionych na ławie betonowej C12/15. Krawędź górna obrzeża powinna być na jednej wysokości z powierzchnią drogi.

- Zamawiający nie przewiduje głębszego korytowania na większej długości nowej drogi
z uwagi na system korzeniowy drzew.

- Przekrój konstrukcyjny drogi winien składać się z następujących warstw:

- kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej szarej;

- podsypki cementowo piaskowej 1:4 - gr. 5 cm po zagęszczeniu;

- kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 6/32 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm;

- podłoża rodzimego zagęszczonego do Is = 0,98;

Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, obustronnym oraz spadkiem podłużnym.

- Dowiązać (połączyć) istniejący chodnik z nową wykonaną nawierzchnią stosując taki sam jak na wykonanych wcześniej alejkach rodzaj i kolor kostki, tj. fazowaną prostokątną.

- Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni (punkt A,B,D,E,G) na długości ok. 1,5 mb w celu właściwego nawiązania się ze spadkiem podłużnym nowej drogi. Rozebraną nawierzchnię odtworzyć z odzyskanego materiału do rzędnej wytyczonej przez geodetę wykonawcy.

- Do każdej ilości jednorazowo zakupionego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Wyroby powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

- Po ułożeniu każdej warstwy podbudowy należy zawiadomić Zamawiającego w celu sprawdzenia wykonania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacją).

- Roboty ziemne:

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na system korzeniowy drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wytyczonej drogi.. W wypadku prowadzenia prac w bliskim obrębie drzew prace ziemne należy prowadzić ręcznie tak, aby nie naruszyć korzeni i drzewostanu. Zamawiający nie przewiduje głębokiego korytowania. Zaleca się korytowanie ograniczyć do zdjęcia warstwy koniecznej ze względu na jakość gruntu, wynosząc obrzeża i nawierzchnie ponad istniejącą rzędną terenu. Nadmiar ziemi powstały w wyniku korytowania należy wywieźć poza teren cmentarza i nie gromadzić go w przejściach. Prace należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na zbliżenia do ciągów pieszych i grobowców, dlatego większość prac ziemnych należy prowadzić ręcznie. Budowę należy wykonywać kompleksowo odcinkami tak, aby nie utrudnić komunikacji pieszych.

- Wszystkie odpady które zostaną „wytworzone” w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy sukcesywnie usuwać z terenu prowadzenia budowy a nie gromadzić w miejscu realizacji zadania.

- Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Pozostałe ustalenia

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały
w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta
i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności
z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.