Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO-DG.271.242.A.2021

Zakres rzeczowy  remontu pomieszczeń biurowych (WZP) na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2 w Świnoujściu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum. Ponadto Zamawiający przewiduje etapowanie robót w poszczególnych pomieszczeniach.

1. Pomieszczenie biurowe nr 207 o powierzchni użytkowej  17,13 m2

Fot. 1. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot. 2. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych, zabezpieczenie ich folią malarską przed  wykonywaniem robót malarskich,

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe drzwi i starych ościeży drzwiowych,

- demontaż starych opraw oświetleniowych podsufitowych,

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych wykonanych wg istniejącego wzoru 
z koniecznym wykończeniem ścian, wzór drzwi do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego,

- wyprowadzenie kabli pod niezbędne instalacje elektryczne, telefoniczne, alarmu,

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor - odcień do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni grzejników i rur do malowania, malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych,

- wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy rastrowe, LED.

- Montaż opraw oświetleniowych musi być potwierdzony pomiarem natężenia światła (min. 500 lx), a montaż gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania,

- usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  demontaż listew i starego podłoża z płyty, położenie nowego podłoża z płyty wiórowej osb o grubości  nie mniejszej niż 22 mm do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo Plus,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny;

- wykończenie: wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwy progowe x 2. Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Pomieszczenie biurowe nr 208 o powierzchni użytkowej  18,80 m2

Fot. 3. Widok na sufit pomieszczenia biurowego

Fot. 4. Widok na ściany pomieszczenia biurowego

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych, zabezpieczenie ich folią malarską przed  wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe drzwi i starych ościeży drzwiowych,

- demontaż starych opraw oświetleniowych podsufitowych,

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych wykonanych wg istniejącego wzoru 
z koniecznym wykończeniem ścian, wzór drzwi do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego,

- wyprowadzenie kabli pod niezbędne instalacje elektryczne, telefoniczne, alarmu,

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor - odcień do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni grzejników i rur do malowania, malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych,

- wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- montaż fabrycznie nowych opraw oświetleniowych, natynkowych, świetlówkowych, z blachy stalowej z kloszem typ oprawy rastrowe, LED.

- Montaż opraw oświetleniowych musi być potwierdzony pomiarem natężenia światła (min. 500 lx), a montaż gniazd wtykowych potwierdzony pomiarem skuteczności zerowania,

- usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  demontaż listew i starego podłoża z płyty, położenie nowego podłoża z płyty wiórowej osb o grubości  nie mniejszej niż 22 mm do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo Plus,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny;

- wykończenie: wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwy progowe x 2. Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Pomieszczenie biurowe nr 209 o  powierzchni użytkowej  10,16 m2

Fot. 5. Widok na drzwi w pomieszczeniu biurowym

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych, zabezpieczenie ich folią malarską przed  wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe drzwi i starych ościeży drzwiowych,

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych wykonanych wg istniejącego wzoru 
z koniecznym wykończeniem ścian i podłogi, wzór drzwi do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor - odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Pomieszczenia przedsionka nr 210 i toalety o  łącznej powierzchni użytkowej  7,28 m2

Fot.  6. Widok na ściany przedsionka

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed  wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z parapetami przed wykonywaniem robót malarskich,

- prace rozbiórkowe i demontażowe drzwi i starych ościeży drzwiowych,

- demontaż opraw oświetleniowych podsufitowych,

- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych wykonanych wg istniejącego wzoru 
z koniecznym wykończeniem ścian, wzór drzwi do wcześniejszego zaakceptowania przez Zamawiającego,

- wyprowadzenie kabli pod niezbędne instalacje elektryczne, telefoniczne, alarmu,

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor - odcień do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni grzejnika i rur do malowania, malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych,

- wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- ponowny montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych,

- usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  demontaż listew i starego podłoża z płyty, położenie nowego podłoża z płyty wiórowej osb o grubości  nie mniejszej niż 22 mm do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv,

- położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Primo Plus,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny;

- wykończenie: wykładzina podłogowa wywijana na ścianę na wysokość min. 10 cm., listwy progowe x 2. Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Fot. 7. Widok na ściany toalety

- kompleksowy remont wc obejmujący: demontaż drzwi drewnianych wraz z ościeżem,

- wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowych drzwi z obróbką,

- przeniesienie i wymianę oświetlenia sufitowego,

- wymiana wyłącznika świecznikowego podtynkowego oraz wszystkich gniazd wtykowych, podtynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały,

- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie i poziomie, montaż grzejnika łazienkowego,

- skucie starych płytek i położenie ceramiki na ścianach i podłodze, malowanie sufitu farbą zmywalną w kolorze białym,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, uruchamianej włącznikiem oświetlenia,

- zakup oraz wykonanie białego montażu (miska ustępowa, umywalka ceramiczna wiszącą z półnogą, bateria z mieszaczem, zakup i instalacja podgrzewacza wody, lustro, akcesoria toaletowe).

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 3212342, pokój nr 14 w godzinach 7.30 -15.30.