Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO-DG.271.306.2021

Zakres rzeczowy  malowania pomieszczeń przyziemia użytkowego w budynku  Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

1. Pomieszczenia przyziemia z korytarzami i wc o łącznej powierzchni użytkowej 319 m2

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed  wykonywaniem robót malarskich

- osłonięcie i zabezpieczenie stolarki okiennej oraz podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- przygotowanie jednej ściany w pomieszczeniu analiz i skażeń do położenia gładzi min 3 mm i wymalowanie ściany farbą magnetyczną służącą do przypinania map i innych prezentacji,

- zmycie ścian i sufitu, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie, kolor - odcień do uzgodnienia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni grzejników żeliwnych i rur do malowania, malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych,

- oczyszczenie wyłączników świecznikowych natynkowych oraz wszystkich gniazd wtykowych, natynkowych, z uziemieniem: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik i gniazda z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3 x 2,5 mm 2, kolor biały, ewentualna wymiana włączników i gniazd uszkodzonych,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni drzwi stalowych szt. 11 do malowania, malowanie drzwi stalowych emalią do powierzchni stalowych, kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym,

- zakup oraz wykonanie montażu miski ustępowej z dolnopłukiem i deską sedesową,

- malowanie futryn drzwi do wc,

- malowanie ścian wc oraz sufitu farbą emulsyjną białą.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące: wywóz gruzu na składowisko odpadów, sprzątanie i mycie po robotach budowlanych i malarskich – wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Małgorzatą Widurską tel. 91 321 2342, pokój nr 14 w godzinach 7.00 -15.00.