Remont systemu oświetlenia awaryjnego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przy ul. Basztowej 11

w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- demontaż lamp oświetlenia awaryjnego (40 kpl opraw),

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych opraw (43 kpl ,

- montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych – około 43 mb,

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 – około 48 mb,

- dostawa i montaż nowych opraw oświetlenia awaryjnego – 43 kpl,

- podłączenie wszystkich opraw do instalacji,

- sprawdzenie i pomiar wszystkich obwodów,

- pomiary oświetlenia wraz z pozytywnym protokołem skuteczności,

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonanego oświetlenia awaryjnego zatwierdzonej

przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p. pożarowych,

Oferta obejmuje koszty sprzątania i mycia po robotach remontowych, wywóz odpadów budowlanych na miejskie składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.