Załącznik do zapytania ofertowego WIZ.271.2.8.2022

Zakres rzeczowy obejmujący dobór nowych opraw oświetlenia sportowego wraz z projektem pomiaru natężenia światła  sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

Dobór w miejsce istniejących starych opraw oświetlenia sportowego sali gimnastycznej nowych, nowoczesnych  opraw ledowych. Sporządzenie projektu pomiaru natężenia światła uwzględniającego nowo dobrane oprawy oświetleniowe.

Fot. 1. 2. Widok istniejącego oświetlenia sali gimnastycznej .

Istniejące oprawy oświetleniowe mocowane są do drewnianej konstrukcji stropu nad salą gimnastyczną. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących osłon starych opraw przed uderzeniami piłki w sytuacji porównywalnych wymiarów nowych i starych opraw.  Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącej instalacji oświetleniowej.

Opracowanie powinno zawierać  karty katalogowe wybranych opraw oświetleniowych.

Wymiary sali gimnastycznej: 25,90m x 13,00m , wysokość: h= 6,65m

Mając na uwadze przyszłą eksploatację nowego oświetlenia sportowego przez użytkownika proszę uwzględnić przy wyborze opraw ich możliwie łatwą dostępność w razie ewentualnej wymiany czy naprawy.

Sufit sali sportowej zabezpieczony jest w całości siatką ochronną, która chroni powierzchnie tynku między belkami, ale nie chroni opraw oświetleniowych.