Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu łąki kwietnej o powierzchni 455 m2 na działce nr 101 obręb 0010 w Świnoujściu na terenie pomiędzy ul. Steyera i Obwodnicą wschodnią oraz jej pielęgnację w okresie wzrostu tj. do 30.09.2022 r..

Zadanie obejmuje także przesadzenie roślin i przeniesienie kory kamiennej z trenów zaplanowanych pod wykonanie łąki kwietnej ( na działce nr 101 obręb 0010) na działkę  w pasie drogowym Placu Wolności przy ul. Staszica (na działce nr 1 obręb 0008).

WYTYCZNE DOT. ZALOŻENIA ŁĄKI KWIETNEJ

Sposób założenia łąki kwietnej:

- Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej i pielęgnacja

1) zebranie wierzchniej warstwy ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, kamienie, metale itp. na głębokości 5 -10 cm;

2) przekopanie gruntu glebogryzarką w celu usunięcia wierzchniej żyznej warstwy  na głębokość 30 cm;

3) usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów;

4) należy sprawdzić odczyn gleby, jeśli jest kwaśna należy przeprowadzić wapnowanie; nie należy nawozić gleby w celu uniknięcia uzyskania zbyt dużej zawartości azotu w podłożu;

5) uporządkowanie terenu wraz z wywozem zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy;

6) przed wysiewem nasion ziemię należy spulchnić i wyrównać; materiał siewny warto wymieszać z piaskiem lub wermikulitem – pomoże to równomiernie rozprowadzić nasiona;  na 1 m2 powierzchni powinno przypadać 2 g nasion mieszanki łąkowej; siew najlepiej wykonać metodą „na krzyż”; niewskazane jest przysypywanie nasion ziemią – utrudni to kiełkowanie;

7) nie należy przykrywać wysianych nasion glebą, utrudniłoby to kiełkowanie; wierzchnia warstwa gleby powinna zostać lekko zwałowana wałem ręcznym.

8) podlewanie po wysianiu nasion równomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilości zapewniającej    zwilżenie gleby na głębokość 5 cm; w miarę potrzeb; tak aby zapewnić odpowiednią wilgotność w  fazie  wzrostu łąki; zwłaszcza w przypadku gleb mocno przepuszczalnych należy zwiększyć  częstotliwość podlewania; później łąkę należy podlewać wiosną, oraz w czasie  suszy;

9)  w roku wysiewu kosimy raz po przekwitnięciu gatunków jednorocznych; w przypadku wystąpienia dużego zachwaszczenia, należy wykonać koszenie  interwencyjne;  skoszone pędy trzeba pozostawić, przynajmniej na kilka dni, na łące, aby wyschły i  wysypały nasiona;

2.   Skład mieszanki łąki kwietnej:

Rośliny kwitnące 100%, a w tym:

Miłek letni

Adonis aestivalis

Kąkol polny

Agrostemma githago

Aster alpejski

Aster alpinus

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

Chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa

Nachyłek lancetowaty

Coreopsis lanceolata

Kosmos siarkowy

Cosmos sulphureus

Goździk brodaty

Dianthus barbatus

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides

Dimorfoteka zatokowa

Dimorphotheca sinuata

Szczeć pospolita

Dipsacus fullonum

Pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavica

Jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

Mikołajek płaskolistny

Eryngium planum

Maczek kalifornijski

Eschscholzia californica

Gailardia oścista

Gaillardia aristata

Lnica marokańska

Linaria maroccana

Len wielokwiatowy

Linum grandiflorum

Len trwały

Linum perenne

Smagliczka nadmorska

Lobularia maritima

Firletka chalcedońska

Lychnis chalcedonica

Ślaz maurytański

Malva silvestris var. mauritiana

Czarnuszka damasceńska

Nigella damascena

Mak polny

Papaver rhoeas

Dostarczony materiał siewny powinien być sypki i nie może nosić śladów wad, mogących obniżyć ich zdolność kiełkowania tj. zawilgocenie, zapleśnienie, obecność szkodników bądź śladów ich bytowania.

Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i pielęgnacji terenu łąki kwietnej, w szczególności do jej regularnego podlewania do zachowania stałej, umiarkowanej wilgotności gleby.

W przypadku stwierdzenia niedopilnowania odpowiedniego poziomu wilgotności gleby 
i w konsekwencji porażenia i zasuszenia siewek (min. 50%), Wykonawca w terminie do 5 dni od stwierdzenia ww. nieprawidłowości, będzie zobowiązany do ponownego przekopania terenu oraz wysiewu nasion, zgodnych ze składem gatunkowym mieszanek, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania, w ramach kwoty zawartej w ofercie na realizację niniejszego zamówienia (bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie). Ponowny wysiew nie będzie wpływał na termin obowiązywania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w realizacji zadania na każdym jego etapie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o dokładnym terminie realizacji każdego z etapów zamówienia (prace zanikające).

Po zakończeniu prac związanych z założeniem łąki kwietnej i przesadzeniu roślin oraz po zakończeniu okresu nadzoru i pielęgnacji łąki kwietnej i przesadzonych roślin (tj. 30.09.2021 r.) zostaną sporządzone protokoły (jeden za każdy ze wskazanych okresów), które zostaną podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i będą stanowiły podstawę do zapłaty faktury