Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) „Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu”.

Zadanie obejmuje także wyniesienie w terenie nowych znaków granicznych dla nieruchomości objętych wykonanym projektem podziału - po wydaniu decyzji podziałowej

W ramach wykonania opracowania geodezyjnego należy:

- Pozyskać materiały potrzebne do wykonania pracy z zasobu geodezyjno - kartograficznego;

- Przeprowadzić (wykonać) wszystkie prace terenowe w tym również ustalenia granic;

- Wykonać badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów, ksiąg hipotecznych nieruchomości objętych opracowaniem;

- Wykonać roboczą mapę z naniesionymi informacjami z wykonanych prac, w celu uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wykonać pozostałe prace do sporządzenia oraz sporządzić ostateczną dokumentację geodezyjną w tym podziałów nieruchomości;

- Po wydaniu decyzji podziałowej wynieść w terenie nowe znaki graniczne dla nieruchomości objętych wykonanym projektem podziału.

Opracowanie geodezyjne należy wykonać w oparciu o projekt zagospodarowania terenu rozbudowy wyżej wskazanej drogi. Zamawiający zastrzega możliwość drobnej korekty linii rozgraniczających.

Podziałami należy objąć nieruchomości:

działki przecinane linią rozgraniczającą, która stanowi linię podziału nieruchomości,

działki stanowiące drogę publiczną, poprzez wydzielenie gruntu o innym stanie prawnym, jeżeli w wyniku przeprowadzonych w/w prac stwierdzono taki stan prawny.

Efektem pracy ma być operat techniczny wraz z mapą z projektowanymi podziałami nieruchomości, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi który będzie zawierać m.in.:

1)	mapę zbiorczą z projektem podziału nieruchomości – 3 egz.

2)	mapy jednostkowe z projektem podziału nieruchomości  - 6 egz.

3)	Wykaz zmian ewidencyjnych – 6 egz.

4)	szkic podstawowy – 2 egz.

5)	wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenia działki w kataster nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

6)	Mapę zbiorczą z projektem podziału należy sporządzić również w wersji elektronicznej.

Mapa powinna obejmować wszystkie działki będące przedmiotem opracowania. Na mapie należy umieścić tabelaryczne zestawienie działek i ich powierzchni oraz oznaczeń stanu prawnego.

Rysunek mapy powinien zawierać obligatoryjne dane ewidencji gruntów oraz treść mapy zasadniczej w zakresie elementów istniejącej infrastruktury technicznej terenu i sytuacji terenowej.

Mapę należy sporządzić w kolorze, w skali w 5 egzemplarzach dla Zamawiającego. Ponadto należy sporządzić odrębny dokument w formie tabelarycznej, zestawienia działek jak na mapie, w którym należy dodatkowo przy działkach podać dane podmiotowe z adresami wykazanymi w ewidencji gruntów.

Opracowana dokumentacja będzie spełniać wymogi zawarte w następujących dokumentach prawnych:

a)	Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784 – art. 11d ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 2,

b)	Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2052,

c)	Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393,

d)	Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234

e)	Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

- Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.

- Część opisowa powinna być pisana komputerowo.

- Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum.

- Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach. Strona tytułowa teczki musi zawierać między innymi pełną nazwę obiektu ( kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraż) oraz określenie rodzaju opracowania, zaś na odwrocie musi być spis zawartości ( załączników) zawierający numery stron nadane tym załącznikom.

- Dokumentację należy skompletować w odrębnych teczkach/skoroszytach/ koszulkach dla każdego obrębu ewidencyjnego z osobna.

- Matrycę i wtórniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiającej dokonane podziały nieruchomości mapy należy złożyć do formatu A4 w teczkach.

Przed przystąpieniem do wykonania podziałów nieruchomości należy uzgodnić z Zamawiającym przebieg linii rozgraniczających teren. Ponadto projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności wznowienia znaków granicznych oraz z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół.

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych - po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 70m. Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości.

Wykonawca zapewni opracowanie map podziałowych z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami, warunkami w uzyskanych decyzjach administracyjnych, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wraz z geodezyjnym projektem podziału nieruchomości Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że projekt podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Celem wykonania podziału nieruchomości jest wydzielenie terenu przeznaczonego pod budowę drogi publicznej. Przy opracowywaniu projektów podziału nieruchomości należy uwzględnić wszystkie warunki obowiązujące na tym terenie. W przypadku występowania na terenie objętym projektem podziału nieruchomości postanowień sądu (np. dotyczących rozgraniczenia), które powinny być a nie zostały ujawnione w ewidencji gruntów, wymagane jest aby dane te zostały ujawnione w ewidencji przez opracowaniem ww. projektu. Pozwoli to na uniknięcie ponoszenia dodatkowych kosztów  związanych z aktualizacją projektu podziału nieruchomości, opóźnień w złożeniu wniosku o ZRID, błędnie wydanych decyzji ZRID. Dla działek dzielonych wchodzących w zakres planowanej inwestycji należy zmienić użytki gruntowe na użytki Tp.

Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) stanowi podstawę do utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych.