„Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu – zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego”

Budowa zaplecza komunikacyjnego – parking obejmuje:

- budowę parkingu oraz dróg wewnętrznych,

- budowę oświetlenia terenu,

- budowę odwodnienia terenu i instalacji sanitarnej,

- wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Przedmiot zamówienia robót wykonawstwa obejmuje budowę drogi dojazdowej do szerokości 4,5 m, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i terenami zieleni.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA., ul. M. Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin.

Zakres zadania przedstawiono na poniższym rysunku

Zakres robót obejmuje:

a) roboty drogowe:

Całość Inwestycji będzie realizowana w granicach działek ewidencyjnych o nr: 7, 12, 11, 10, 6/2, 6/3 w obrębie geodezyjnym nr 0003 Świnoujście.

Opracowanie obejmuje część obszaru oznaczonego w planie jako CM/U.II.A.03/3 – lokalizuje się na nim projektowany parking naziemny oraz drogę dojazdową do projektowanego placu zlokalizowanego na terenie oznaczonym w planie jako CM/U.II.A.03/3.

Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją przez Zamawiające z uwzględnieniem poniższych zmian:

- Zamawiający rezygnuje z wykonania zjazdu zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem. Zamawiający oczekuje wykonania przedłużenia chodnika w miejscu likwidowanego zjazdu.

- odwodnienie terenu:

Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie do wpustów kanalizacji deszczowej (z części parkingu). Szczegółowe rozwiązania zawarto w opracowaniu branżowym.

c) oświetlenie drogowe:

Każdorazowa ingerencja wykonawcy w istniejącą Miejską Sieć Oświetlenia Ulicznego (MSOU) miasta Świnoujście (załączenie, podłączenie, wyłączenie itp.) wymaga bezwzględnego powiadomienia i uzyskania zgody konserwatora MSOU,   tel. 91/ 32 79 564 (co najmniej na 2 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót), z którym należy również ustalić szczegóły techniczne przeprowadzenia ww. prac.

Docelowe załączenie pod napięcie z MSOU wybudowanego oświetlenia może się odbyć jedynie po przekazaniu konserwatorowi protokołów pomiarów elektrycznych, zwłaszcza szybkiego wyłączenia zasilania opraw i słupów, oraz akceptacji przez konserwatora treści w nich zawartych.

Zamawiający z części 1 wyłącza wykonanie oświetlenia placu wystawienniczego od pkt. W1 do pkt. W16 oraz słup aluminiowy S3/2/1.

d) prace zieleniarskie:

Prace obejmują karczowanie oraz oczyszczenie terenu z odpadów (w tym odpadów komunalnych – opony, stary sprzęt agd, butelki, puszki i inne niesegregowalne) oraz wykonanie nasadzeń zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją.

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – należy wykonać od pkt. KS1 do pkt. KS4 (pozostałe wloty należy zaślepić). Przy pkt. KS4 należy wyprowadzić i zaślepić rurę w kierunku placu wystawienniczego.

Dodatkowe informacje – obowiązki wykonawcy robót:

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:

- koszty związane z tymczasową organizacją ruchu,

- koszty za odtworzenie nawierzchni przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem pasa drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy (hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie prowadzenia robót pełne wygrodzenie placu budowy.

- Zamawiający wymaga by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił 60 miesięcy.

- Wszystkie istniejące ogrodzenia zniszczone lub przeznaczone na czas wykonywania robót do rozbiórki, należy odbudować.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. Ponadto dla branży elektroenergetycznej należy przedłożyć osobne mapy i szkice dla oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Wraz z dokumentacją należy przedłożyć współrzędne geodezyjne w wersji elektronicznej do ewidencji drogowej oraz współrzędne dotyczące robót związanych z likwidacją kolizji z sieciami ENEA Operator, sporządzonych zgodnie z umowami na likwidację kolizji z sieciami ENEA.

# Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

# Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury ( zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.