Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.55.2022.

Zakres rzeczowy robót obejmujący malowanie  3 sal lekcyjnych na parterze pawilonu „D” w  budynku  Szkoły Podstawowej nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Sala nr 39 pow. 43,50 m2,

Sala nr 40 pow. 43,60 m2

Sala nr 41 pow. 43,20 m2

Pokój nauczycielski: 22,30 m2

H= 3,04 m

Powierzchnie sal lekcyjnych zawiera załączony rzut poziomy parteru pawilonu „D”.

Zakres prac :

- malowanie ścian emalią ftalową matową do wysokości ościeżnicy drzwiowej z przygotowaniem powierzchni dla tego rodzaju farby oraz malowanie farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie powyżej ościeżnicy do sufitu z przygotowaniem powierzchni  do malowania: – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą lateksową z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm .

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emalii ftalowej.

Kolorystyka robót malarskich:

Malowanie ścian:

- od podłogi do wysokości ościeżnicy drzwiowej : emalia ftalowa matowa,  Caparol kolor  Jade 120,

-  powyżej wysokości ościeżnicy : farba lateksowa Caparol kolor jade 30,

Malowanie sufitu: farba lateksowa Caparol kolor Jade 30.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv (np. firmy CS Polska)  o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

Fot. 1, 2. Widok sal do malowania.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych, drzwiach do zaplecza  narożników ochronnych z kątownika pcv (np. firmy CS Polska)  o wymiarach 5cmx5cm z fazowaną -półokrągłą krawędzią kątową, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- w klasach na ścianie podłużnej korytarzowej zamontować odboje ścienne z pcv (np. firmy

CS Polska)  szerokości około 20 cm , odboje zamontować na wysokości ławek szkolnych

- wymienić wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach na nowe w kolorze białym,

Wszystkie rury c.o. pozostają bez malowania jako ocynkowane.

Roboty obejmują również, mycie i sprzątanie po robotach remontowych.

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne , atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.