Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.57.2022

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie remontu  sanitariatu  na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 9     przy ul. Sosnowej 16 w  Świnoujściu.

- usunąć istniejący biały montaż,

- rozbiórka istniejącej przegrody działowej z cegły ceramicznej,

- usunąć istniejącą glazurę ze ścian pomieszczenia,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego,

- wykonanie nowej przegrody działowej z płyt GK na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną

z wełny mineralnej,

- montaż nowych drzwi łazienkowych  z ościeżnicą (90x200) dopasowanych wizualnie  do

osadzonych wcześniej w sąsiednim sanitariacie,

- położenie nowej glazury na ścianach do  wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki

glazurowane  kładzione na klej, płytki gatunek I, wymiary, kolor glazury i kolor spoiny do

uzgodnienia z Zamawiającym,

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych dopasowanych wizualnie do sąsiedniego

sanitariatu metodą kombinowaną, płytki I klasy jakości V stopień ścieralności,

antypoślizgowe, z przygotowaniem powierzchni – wylewka betonowa, izolacja p. wodna np.

folia w płynie,

- wymiana opraw oświetleniowych na hermetyczne ledowe, oświetlenie włączane na czujnik

ruchu,

- wykonać zabudowy kabin wc jako systemowe z płyt CPL lub HPL np. typu SOLMET,

- nowy biały montaż: urządzenia dla dzieci w wieku 3-6 lat (umywalki z półnogą, około 50x42

cm, miski ustępowe podwieszane 40x60, baterie stojące (ciepła woda w umywalkach 35-

40ºC zapewniona z mieszacza do zamontowania),

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe pcv,

- pion kanalizacyjny zabudować płytami gipsowo kartonowymi p. wilgociowymi obłożonymi

płytkami glazurowanymi z pozostawieniem rewizji kanalizacji i na zawory odcinające,

- malowanie sufitu na biało farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania

(gładź szpachlowa), malowanie ścian ponad glazurą farbą latesową,

- ogrzewanie bez zmiany,

- montaż lustra wklejonego w glazurę na długości zamontowanych  2 umywalek i wysokości

około 60 cm,

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.