Remont sztucznej nawierzchni placu zabaw pn. „Platanowy Raj” przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy robót remontowych:

Powierzchnia całości nawierzchni remontowanej: 984,10 m2.

Obramowania nawierzchni w kształcie koła lub wycinka koła.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni wykonanej z drobno wymiarowych płyt poliuretanowych (50cmx50cm) i obrzeżem chodnikowym wraz z wywiezieniem na składowisko odpadów i utylizacją,

- przygotowanie podbudowy pod ułożenie nowej nawierzchni z płyt amortyzacyjnych drobnowymiarowych poliuretanowych EPDM, podbudowa z zagęszczonego kruszywa łamanego, obramowania krawężnikami bezpiecznymi,

- ułożenie nowej nawierzchni z płytek amortyzacyjnych drobnowymiarowych poliuretanowych EPDM (50cmx50cm), grubość dobrana w zależności od współczynnika HIC dla poszczególnych istniejących urządzeń zabawowych,

Fot. 1. Widok istniejącej nawierzchni do wymiany.

Płyta amortyzacyjna o I klasie jakości o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych w użytkowaniu

Płyta amortyzacyjna: I klasa jakości, bardzo dobre parametry wytrzymałościowe w użytkowaniu, odporne na promieniowanie UV i przebarwienia, gwarancja jakości dla użytego materiału  - płytki amortyzacyjne EPDM  - nie mniej niż 5 lat użytkowania.

Decyzję o ewentualnym demontażu istniejących konstrukcji urządzeń zabawowych i ich ponownym montażu w przypadku utrudnień w realizacji nowej nawierzchni podejmuje wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym.

Istniejące obrzeża i palisady do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę.

Wykonana nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody opadowej.

Kolorystyka nawierzchni jak istniejąca - czerwono/niebieska.

Zamawiający prosi o złożenie alternatywnej oferty na wykonanie ww. nawierzchni  jako wylewanej z materiału poliuretanowego EPDM na podbudowie z kruszywa łamanego.