Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WIZ.271.2.72.2022

Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie robót remontowych okładzin zbiornika fosy fontanny miejskiej położonej przy Placu Wolności w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- wymianę pękniętych płyt na ścianach pionowych obudowy „fosy”, płyty 40cmx40cmx4cm

z konglomeratu kamiennego – impregnowanego PROBED-DASAG seria Palermo

White,kolor 7430 – 3 szt.

- j.w. lecz płyty denne – 3 szt.

-   wymiana pękniętych płyt w  cokole dolnym obudowy fosy z płyty j.w. lecz o wymiarach

40cmx10cmx4cm – 4 szt.

- demontaż  i ponowny montaż odspojonych płyt pionowych obudowy fosy(40x40x4cm) wraz

z ich spoinowaniem z wcześniejszym przygotowaniem podłoża poprzez oczyszczenie

zdemontowanych płyt ze starego kleju, oczyszczenie ze starego kleju i przygotowanie

powierzchni  ściany do której mocowane zostaną płyty, gruntowanie powierzchni ściany i

płyty specjalistycznym środkiem wg wybranej technologii klejenia,  klejenie płyt  do pow.

ściany, spoinowanie  (klej i spoina basenowa) – 10 szt. płyt 40x40x4cm, 4 szt. płyty

40x10x4cm,

- uzupełnienie brakujących, oraz „ruchomych” spoin: ok. 15 mb,

- uzupełnienie ubytku w nawierzchni posadzki z czarnego granitu płomieniowanego  (kolor

bazaltowy) – 1 szt. 60cm x 20 cm + płyta cokołowa z takiego samego materiału  - 1 szt.

Fot. 1. Widok pękniętych płyt do wymiany.                    Fot. 2. Widok miejsca do uzupełnienia brakującej płyty.

Fot. 3,4. Widok odspojonych płyt.

Fot.5. Widok płytki cokołowej do wymiany.                     Fot.6. Widok odspojonego pionowego cokołu fosy.

Malowanie konstrukcji stalowej kładek nad fosą farbą nie gorszą niż Monoguard Noxan  z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania (czyszczenie mechaniczne).

Zamawiający wymaga, aby użyte materiały montażowe (środek gruntujący, klej, spoina)  były  wysokiej klasy jakościowej przeznaczone specjalistycznie dla tego typu  robót montażowych.