Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.80.2022

Zakres rzeczowy robót.

Wykonanie dokumentacji projektowej  systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego 2 w Świnoujściu zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu”.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej spełniającej wykonanie obowiązków określonych w Decyzji  nr PZ.5580.17.5.2020 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

Prace obejmują wykonanie projektu instalacji urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu z klatki schodowej stanowiącej pionową drogę ewakuacyjną w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego 2 w Świnoujściu.

Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zamówienie obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zakresu objętego projektem.

Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu oświatowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych, kondygnacji podziemnej piwnic ( piwnice użytkowe – pom. gospodarcze),  bez poddasza.

Zamawiający posiada rzuty poziome kondygnacji  budynku w wersji papierowej.

W załączeniu ww. Decyzja Komendanta PSP w Świnoujściu.