Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  WIZ.271.2.92.2022

Zakres rzeczowy robót obejmujący usunięcie awarii kanalizacji ściekowej w węźle sanitarnym pawilonu D budynku  Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozebranie istniejących poziomów kanalizacyjnych żeliwnych i pcv umieszczonych pod sufitem w pomieszczeniu kabin sanitarnych,

- rozebranie istniejącego pionu kanalizacyjnego żeliwnego z pozostawieniem kielicha w posadzce i stropie,

- w miejscu rozebranego pionu żeliwnego zamontowanie nowego pionu kanalizacji z PCV fi 120 z podłączeniem do pozostawionych kielichów żeliwnych przepustów przez strop i posadzkę, na pionie przy posadzce zamontować rewizję kanalizacyjną.

- w miejscu rozebranych poziomów kanalizacyjnych zamontować nowe poziomy podwieszane pod sufitem lecz z pcv z zachowaniem takich samych średnic,

- dokonać próby szczelności wymienionej instalacji kanalizacyjnej,

- pomalować sufit (biała farba emulsyjna) i ściana sanitariatu (farba lateksowa dopasowana do istniejącego koloru sanitariatu) po robotach instalacyjnych.

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej miejsca awarii kanalizacji ściekowej.

Fot.1. Kanalizacja do wymiany.

Fot.2,3. Kanalizacja do wymiany.