Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIZ.271.2.94.2022.

Zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie piłko chwytu dla ochrony stacji badania jakości powietrza położonej na terenie obiektu sportowego OSiR przy ul. Matejki 17a  w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

wykonanie piłko chwytu  na trzech słupach stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo (kolor zielony) wysokości 4m wraz z osprzętem (linki stalowe, śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki i inne akcesoria niezbędne do montażu siatki). Słupy osadzone w tulejach w kostce betonowej (polbruk). Parametry siatki piłko chwytu: siatka polipropylenowa o oczkach 10 cm x 10 cm, grubości 4 mm w kolorze zielonym.

Wymiary piłko chwytu:

- wysokość słupów: 4m, szerokość piłko chwytu – 6,0m

Fot.1,2. Planowane miejsce Piłko chwytu.