Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie remontu pokrycia dachowego na część dachu budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

- Ręczne za pomocą szczotek usunięcie z pokrycia papowego dachu widocznych glonów. Usunięte i zebrane glony należy znieść z dachu a dach dokładnie pozamiatać na całej powierzchni. Powierzchnia : 430,00 m2 dach wysoki.

- Wykonać konserwację pokrycia dachowego na części wysokiej za pomocą środka SIMPLAST zgodnie z technologią jego stosowania. Powierzchnia do wykonania: 430 m2 – cała część wysoka.

- Wklejenie łat 1,0mx 1,0m z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia we wskazane miejsca płaszczyzny dachu:  5 szt.

- Wywiezienie odpadów z wykonywanych robót na składowisko odpadów.

Fot. 2. Widok dachu wysokiego do remontu.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. boisk oraz pytań do Zamawiającego należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej  tel. 91-321-4574.