Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie nr 1

|  | Specyfikacja remontu promu Bielik II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | konserwacja kadłuba wraz z pracami towarzyszącymi |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Z a k r e s p r a c | J.m | Ilość | Cena jednostkowa zł. | Cena netto w zł. | Vat % | Cena brutto w zł |
|  | Typ statku: prom samoch.- pasażerski - klasa *SKM 3DL1 Rok budowy: 1998 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary główne: - Lc: 49,89 m / B: 15,59 m / H: 4,60 m / T: 2,25 m |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace ogólnostoczniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zacumowanie, po pracach stoczniowych odcumowanie |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Założenie, zdjęcie trapu w doku (2 szt) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Podłączenie, odłączenie energii elektrycznej (380,50 Hz) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Dostawa energii elektrycznej (rozliczenie wg licznika) -przyjąć ok. 600 kW / za dobę |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Podłączenie wody p.poż., utrzymanie ciśnienia w instalacji. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Podłączenie telefonu (telefon alarmowy zgodnie z zarządzeniem Kapitana Portu) - za remont |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Dostawa pojemnika szt.1 (V=1,5 m³) na śmieci, odpady kuchenne, opróżnianie w miarę potrzeb |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Zabezpieczenie rejonów prac pod względem ppoż. i BHP |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie jednostki wg potrzeb na czas wykonywania prac (nadburcia, otwory w kadłubie, hydraulika siłowa, pędniki itp..) |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Czas remontu - 10 dni kalendarzowych |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Czas postoju w doku łącznie - 8 dni kalendarzowych |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dokowanie jednostki |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zadokowanie i wydokowanie* ustawić na kilblokach wg wariantu Nr I plan dokowania (przebicie kilbloków w rejonie zbiornika fekalii - konserwacja) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Asysta holownika przy zadokowaniu i wydokowaniu jednostki (2 holowniki x 2 oper.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Praca pilota przy za i wydokowaniu promu |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ustawienie niezbędnych rusztowań i praca podnośnika przy wykonywanych pracach |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Część podwodna i nadwodna kadłuba 1590 m² - mycie hydromonitorem (ciśnienie do 300 bar) 450 m² - mycie agregatem wysokociśnieniowym (zbicie muszli i glonów) 1140 m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Część podwodna i nadwodna kadłuba 1590 m² - opłukanie kadłuba wodą słodką po piaskowaniu lub odpylenie sprężonym powietrzem |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podwodna część kadłuba - 800 m² (w części podwodnej ujęte są powierzchnie skrzyń kingstonowej i chłodniczej) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Piaskowanie do klasy SA 2.0 - 20% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Piaskowanie do klasy SA 1.0 - 80% |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Przedstawić kadłub do przeglądu PRS/Armator |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Malowanie: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 2x malowanie farbą podkładową 20% (160 m2) |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 1x malowanie przekładka (50 µm) 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 1x malowanie farbą przeciwporostową |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Zabezpieczenie otworów ściekowych na czas piaskowania |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Zabezpieczenie uszczelnień wałów, kolumn pędników przed piaskowaniem/malowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Korki denne - odkręcenie / zakręcenie, wymiana uszczelki - VACUM |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Wymiana anod cynkowych wg def. (dost. Stoczni) - za 100 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Zabezpieczenie anod cynkowych przed malowaniem, po pracach odbezpieczenie |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Skrzynia kingstonowa (PB), szt.1 : de i montaż siatek (razem 12+1 szt.), oczyszczenie wodą pod ciśnieniem i malowanie jak część podwodną kadłuba |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | De i montaż włazu skrzyni chłdniczej szt.1, wymiana uszczelki |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Skrzynia chłodnicza (LB), szt: 1 malowanie jak część podwodną kadłuba (piaskowanie SA 1 przy zamkniętym włazie!!) |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Pomiary poszycia kadłuba oraz zbiornika fekalii (za 600 pkt) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Część podwodna (burty) - 340 m² |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Piaskowanie do klasy SA 2.0 - 20% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Piaskowanie do klasy SA 1.0 - 80% |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Malowanie: |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 2x malowanie farbą podkładową - 20% |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 1x malowanie przekładka (50 µm) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 1x malowanie farbą przeciwporostową |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Malowanie znaków zanurzenia i wolnej burty |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Odcięcie linii wodnej |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nadwodna część kadłuba - 450 m² (z odbojnicą 80 m²) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Piaskowanie do klasy (bez odbojnicy) SA 1.0 - 325 m², do klasy SA 2.0 - 45 m² |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Malowanie: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 2x malowanie farbą podkładową 45 m² , 1x malowanie farbą podkładową - przekładka 370 m² |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 2x malowanie nawierzchniową niebieską |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Odbojnica: 1x malowanie farbą nawierzchniową czarną |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rampy wjazdowe szt.6 (ok.160m2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | zabezpieczenie na czas remontu instalacji hydraulicznej do prac. Po zakończeniu odbezpieczenie |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | zmycie hydromonitorem |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chłodnice skrzyniowe BLOKSMA, szt 3 (SG i SP: Ø400x1050 mm, Ø340x1300 mm, Ø300x1000 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | De i montaż, czyszczenie chemiczne w wannie ultradżwiękowej, próba szczelności (4 bar), konserwacja lakierem, wymiana uszczelek. Zabezpieczenie otworów na czas piaskowania i prac konserwacyjnych na kadłubie. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | de i montaż odcinków rur do demontażu chłodnic (nowe uszczelki) |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | wykonanie i montaż cynków Ø75x65 | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 7,4 | wykonać i zamontować odpowietrzenia w deklach chłodnic wraz z zaworem odcinającym rura fi 1`` 1 mb. | szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | Zbiornik wody słodkiej ca. 21,5 m³ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | De i montaż włazów szt.2, wymiana uszczelek |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Resztkowanie zbiornika, mycie myjką ciśnieniową, wypompowanie, osuszenie. Przedstawienie do przeglądu. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Uzupełnienie ubytków farby |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Malowanie zbiornika zestawem farb do zbiorników wody pitnej |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Komory łańcuchowe szt.2 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | oczyszczenie komór |  |  |  |  |  |  |
|  | malowanie lakierem bitumicznym ca 20 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kotwice Halla szt.2 wraz z łańcuchami |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | de i montaż, czyszczenie, malowanie 1x lakierem bitumicznym, pomiary ogniw, markowanie i oznakowanie przęseł łańcuchów, ważenie kotwic. Weryfikacja krętlików i łączników |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | spawanie rozpórek łańcuchów - przyjąć 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Armatura burtowa de i montaż wraz z pracami towarzyszącymi, remont, próba szczelności, nowe uszczelki: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | zasuwa klinowa odcinająca pompę fekalii DN 80 (korpus zasuwy żeliwny - gniazdo ze stali nierdzewnej) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11.2 | zawór zaporowy kątowy (odpowietrzenie kingstonów i skrzyń) DN 50 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11.3 | zawór zaporowy kątowy (przedmuch kingstonów i skrzyń) DN15 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11.4 | zasuwa klinowa kołnierzowa magistrali kingstonowej DN200 PN16 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11.5 | zawór burtowy systemu balastowego DN 125 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11.6 | zawór wylotowy burtowy zaporowo-zwrotny DN80 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Zbiornik fekalii ca 24,5 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | de i montaż włazu szt.1, wymiana uszczelek |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | resztkowanie zbiornika, mycie myjką ciśnieniową, wypompowanie, utylizacja, osuszenie do malowania |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | malowanie zbiornika farbą bitumiczną, |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | sprawdzenie i weryfikacja systemu płukania zbiornika |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | udrożnienie systemu sanitarnego (pisuar WC marynrskie Ø 50 mb.1 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | udrożnienie systemu sanitarnego (kuchnia - pralnia Ø 50 mb. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pędniki azymutalne szt.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | oczyszczenie dysz oraz osłon silników - malować jak kadłub |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | oczyszczenie śrub napędowych |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | zabezpieczenie wałów pędników na czas konserwacji kadłuba |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | próba szczelności dyszy Korta |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa farb firmy HEMPEL LUB równoważnych adekwatna do technologii czyszczenia i malowania kadłuba zawartej przez Zamawiającego w Specyfikacji Prac Remontowych. Nadzór inspektora dostawcy farb wliczony w cenę farb. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY DO REMONTU I ZESTAW FARB DOSTARCZA STOCZNIA |  |  |  |  |  |  |
|  | PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM: NJ, PRS, ARMATOR |  |  |  |  |  |  |

...................................., dn. .......................		                                                ……............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

Zadanie nr 2

|  | Specyfikacja remontu promu KARSIBÓR III |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remont dokowy |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Z a k r e s p r a c | Jednostki miar | Ilość | Cena jednostkowa zł. | Cena netto w zł. | Vat % | Cena brutto |
|  | Typ statku: prom samoch.- pasażerski - klasa *SKM 3DL1 Rok budowy: 1978 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary główne: Lc: 64,85 m / B: 16,32 m / H: 5,9 m / T: 4,0 m |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prace ogólnostoczniowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zacumowanie, po pracach stoczniowych odcumowanie | oper. | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Założenie, zdjęcie trapu w doku (2 szt) oraz przy nabrzeżu | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | podłączenie energii elektrycznej, odłączenie (380V,50Hz w doku i przy nabrzeżu). Rozliczenie wg licznika | za postój | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | podłączenie wody p/poż utrzymanie ciśnienia w instalacji | pojemnik | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | podłączenie telefonu (telefon alarmowy zgodnia z zarządzeniem Kapitana Portu) | za postój | 1,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | podstawienie pojemnika na odpady i opróżnianie szt.1 (v=1,5 m3) na śmieci, odpady kuchenne | oper. | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Zabezpiczenie rejonów prac pod względem p-poż i BHP - wykonanie protokołu pożarowego | oper. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | czas remontu 14 dni kalendarzowych | dzień |  |  |  |  |  |
| 1.9 | czas postoju w doku 10 dni | dzień | 10,0 |  |  |  |  |
| 2 | Dokowanie jednostki. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zadokowanie i wydokowanie wg planu dokowania | oper. | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Praca holownika przy zadokowaniu i wydokowaniu jednostki (2 holowniki x max po 1 godz. x2 operacje) | oper. | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Praca pilota przy za i wydokowaniu jednostki ( za 2 godziny) | godz. | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | ustawić niezbędne rusztowania | oper. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kadłub część podwodna do linii najmniejszego zanurzenia -980 m2 | oper. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | zmyć kadłub wodą słodką | m2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | oczyścić metodą piaskowania wg potrzeby (Sa 2-20 % I Sa1 - 80 %) | m2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | przedstawić kadłub do przeglądu PRS |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | pomalować 1 raz farbą rdzochronną powierzchnie piaskowane | m2 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | pomalować 2 razy farbą przeciwporostową | m2 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Pomiar grubości kadłuba, skrzynie kingstonowe (za 1000 punktów) | m2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | anody cynkowe –za 200 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 4 | Skrzynie kingstonowe szt.2 | oper. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | de i montaż siatek |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | oczyszczenie przez piaskowanie SA 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | zabezpieczenie otworu w kadłubie |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | pomalować 1 raz farbą rdzochronną powierzchnie piaskowane |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | pomalować 2 razy farbą przeciwporostową |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | pomiar grubości poszycia (ujęto w poz,3.6) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pas linii zmiennego zanurzenia – pow.590 m2 | oper. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | zmyć kadłub wodą słodką | oper. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | oczyścić metodą piaskowania SA 1 50% | m2 | 590,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | pomalować 1 raz farbą rdzochronną powierzchnie piaskowane | kg |  |  |  |  |  |
| 5.4 | pomalować całość 2 razy farbą przeciwporostową-odcinanie pasa -168 mb | m2 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | odcinanie pasa linni wodnej | m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nadwodna część kadłuba statku-256 m2 ,odbojnica -130 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką po piaskowaniu | m2 | 386,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | oczyścić metodą o piaskowania ok. 20% powierzchni |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | odbojnica –malowanie 2 razy 130 m całość farbą czarną |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | malowanie 1 raz 256 m2 farbą podkładową |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | malowanie 2 razy 256 m2 farbą białą nawierzchniową |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | malowanie znaków zanurzenia 2 razy oraz znaków wolnej burty |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | zabezpieczenie elementów statku nie podlegających konserwacji | oper. |  |  |  |  |  |
| 7 | Bramownice z masztami szt2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 160,0 |  |  |  |  |
| 7.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową czarną |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokład wokół sterówki |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 58,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową zieloną |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płaszczyzna pod sterówką |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 53,0 |  |  |  |  |
| 9.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową czarną | m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kominy na prawej burcie szt.4 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką |  | 370,0 |  |  |  |  |
| 10.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą | m2 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową czarną | m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pokład pelengowy |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 44,3 |  |  |  |  |
| 11.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową zieloną | m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Barierki i poręcze na wszystkich pokładach |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 130,0 |  |  |  |  |
| 12.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową szarą | m2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pokład spacerowy ze zrębnicami + maszty szt. 2 + pokład nad pomieszczeniami PB |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 170,0 |  |  |  |  |
| 13.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą ( maszty ) | m2 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową zieloną |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zejściówki (schodnie ) LB i PB szt.7 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową zieloną | m2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rampy wjazdowe strona zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | zabezpieczyć instalację hydauliczną ramp | oper. |  |  |  |  |  |
| 15.2 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 220,0 |  |  |  |  |
| 15.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową czarną | m2 | 220,0 |  |  |  |  |
| 16 | Stanowisko manewrowe dziób i rufa PB oraz zrębnice |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | zbezpieczenie urządzeń kotwicznych | oper. |  |  |  |  |  |
| 16.2 | piaskowanie do klasy SA 2 100% | m2 | 26,0 |  |  |  |  |
| 16.3 | opłukanie wodą słodką | m2 |  |  |  |  |  |
| 16.4 | malowanie 2x farbą podkładową | m2 |  |  |  |  |  |
| 16.5 | malowanie 2x farbą nawierzchniową zieloną z antypoślizgiem | m2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pokład główny - nadbudówka LB do wysokości sterówki (od wody i od pokładu samochodowego) |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | zabezpieczenie okien szt.9 + 24 | szt. | 33,0 |  |  |  |  |
| 17.2 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 300,0 |  |  |  |  |
| 17.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą | m2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pokład główny - nadbudówka PB do wysokości sterówki (od wody i od pokładu samochodowego + sterówka |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | zabezpieczenie okien szt.14 | szt. | 14,0 |  |  |  |  |
| 18.2 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 | 325,0 |  |  |  |  |
| 18.3 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Armatura denna i burtowa - remont |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | zawór fi 100 maszynownia PB - odlot z chłodzenia za burtę | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 19.2 | zawór fi 125 maszynownia warsztat LB - odlot balastów za burtę | szt. | 1,0 |  |  |  |  |
| 19.3 | zawór fi 65 maszynownia PB - odlot awaryjny zęzy za burtę | szt. | 1,0 |  |  |  |  |
| 19.4 | zasuwa fi 200 maszynownia przy skrzyniach kingstona burtowego PB i dennego LB - pobór wody zaburtowej | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 19.5 | zawór fi 65 plus zawór płytkowy maszynownia przy skrzyniach kingstona burtowego PB i dennego LB grzanie kingstonów (recylkulacja) | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 19.6 | zawór fi 200 maszynownia prezy skrzyniach kingstona burtowego PB i dennego LB | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 20 | Armatura denna i burtowa - wymiana |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | zawór fi 32 maszynownia przy skrzyniach kingstona burtowego PB i dennego LB - odpowietrzenie skrzyni kingstonowej | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 20.2 | zawór fi 25 maszynownia przy skrzyniach kingstona burtowego PB i dennego LB - przedmuch skrzyni kingstonowej | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 21 | Armatura instalacji chłodzenia - wymiana |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | przepustnica międzykołnierzowa dźwigniowa fi 50 maszynownia przy ZP1 i ZP2 -odlot chłodzenia do balastów | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 21.2 | przepustnica międzykołnierzowa dźwigniowa fi 125 maszynownia przy filtrach wody zaburtowej - odcięcie filtrów wody zaburtowej | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 22 | Pędniki azymutalne Schottel SRP 330FP szt.4 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | oczyszczenie jak kadłub | m2 | 65,0 |  |  |  |  |
| 22.2 | prace konserwacyjno malarskie jak przy kadłubie statku | m2 | 65,0 |  |  |  |  |
| 22.3 | wymiana oleju w kolumnach pędnika szt.4 (Mobil Mobilgear 600XP 150) ok. 1200 l | oper. |  |  |  |  |  |
| 22.4 | olej dostarcza stocznia |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | wymiana uszczelnień podzespołów podwodnych pędnika wg zestawienia | oper. |  |  |  |  |  |
| 22.6 | zabezpieczenie pędnika na czas konserwacji kadłuba |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łańcuchy kotwiczne 144 mb fi 19 wraz z kotwicami szt.2 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | De i montaż , transport m/o czyszczenie w bębnie, pomiary, weryfikacja łączników, malowanie lakierem bitumicznym, markowanie, ważenie kotwic | oper. |  |  |  |  |  |
| 24 | Urządzenia kotwiczne i cumownicze szt4. , pachoły cumownicze szt.6 kluzy |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | piaskowanie do klasy SA 2 100% wind kotwicznych szt.2, pachoły i kluzy | m2 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 |  |  |  |  |  |
| 24.3 | pomalować1 x lakierem bitumicznym | m2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Głowice wentylacyjne szt.16 i czerpnie powietrza szt2 |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | zmyć hydromonitorem wodą słodką | m2 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | malowanie 1x farbą nawierzchniową białą | m2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Właz LB dziób i rufa szt.1+1 (600X400) |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Wypalenie otworów montażowych pod nowe włazy | oper. |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Dopasowanie nowych włazów |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | spawanie |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | próba szczelności (kreda-nafta) |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | zdanie prac w działaniu |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Drzwi do pomieszczenia pasażerskiego szt. 1+1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż nowych drzwi szt. 2 do pomieszczenia pasażerskiego (dost. Armator) wraz z pracami towarzyszącymi ( odpalenie wiatrochronu, częściowy de i montaż szalunków) | oper. |  |  |  |  |  |
| 28 | Pokład główny |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Wymiana nakładki pokładu głównego dziób i rufa przy klapach: ≠10x7000x620 mm wraz z konserwacją | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
| 28.2 | Remont lotek wewnętrznych przy klapach dziób i rufa szt. 14+14 (zachować jednakową wysokość !) | szt. | 28,0 |  |  |  |  |
| 28.3 | Naprawa opasek odbojnicy LB (płaskownik ≠ 6x100x1200) | szt. | 6,0 |  |  |  |  |
| 28.4 | Naprawa podestów pod lampy na masztach | szt. | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Dostawa farb firmy HEMPEL lub równoważnych adekwatna do technologii czyszczenia i malowania kadłuba zawartej przez Zamawiającego w Specyfikacji Prac Remontowych. Nadzór inspektora dostawcy farb wliczony w cenę farb. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |  |  |  |
|  | PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM: NJ, PRS, ARMATOR |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY DO REMONTU I ZESTAW FARB DOSTARCZA STOCZNIA |  |  |  |  |  |  |

| załącznik do poz. 22.5 |
| --- |
| Pędnik azymutalny SPR 330 FP, numer projektu FAP-110012-03, numer zlecenia :14157579, numer serii S PR -120794 |
| LP | Rysunek i nr na rysunku | Nr katalogowyo ( ID –Nr.) | Nazwa części (Dsignation) | Ilość (Quantity) |
| 1 | 1129338 / 12 | 1001396 | O-ring 130,00 x 3,00 | 6 |
| 2 | 1129338 /13 | 1090945 | Rotary shaft seal | 15 |
| 3 | 1129338 /15 | 1001512 | O-ring 240,00 x 5,00 | 6 |
| 4 | 1129338 /16 | 1076108 | Hexagon socket head cap screw | 12 |
| 5 | 1129338 /38 | 1099472 | Cylinder head screw M20 x 35 | 14 |
| 6 | 1129338 /29 | 1020515 | O-ring 429,00 x 6,00 | 6 |
| 7 | 1129338 /31 | 1026387 | O-ring 445,00 x 5,00 | 6 |
| 8 | 1129338 /37 | 1020523 | O-ring 270,00 x 3,00 | 6 |
| 9 | 1206931/58 | 1001395 | O-ring 126,00 x 4,00 | 6 |
| 10 | 1206931/66 | 1011618 | Usit-ring U 26,7 x 35,0 x 2,0 | 42 |
| 11 | 1206931/306 | 1107494 | Ventilator cpl. | 1 |
| 12 |  | 1005989 | Usit-ring U 34,3 x 43,0 x 2,0 | 6 |
| 13 |  | 1001348 | O-ring 55,00 x 3,00 | 6 |
| 14 |  | 1010936 | Hexagon head screw plug | 1 |

...................................., dn. .......................		                                                ……............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ

OFERTWOWY WYKONAWCY

SKŁADANY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA

„Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III”

Dane Wykonawcy

Nazwa ....................................................................................................................................................................

Siedziba:

ul. ............................................................................................................ nr …………………..

miasto: …………………………………………………..  kod: ….. - ……………….

województwo: ………………….……………………………………….

adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................

nr telefonu ...................................................

NIP..........................................;

REGON.......................................................;

KRS: …………………………………………

Osoba/y upoważniona/e do podpisania umowy:

  - ……………………………………………………………………;

  - ……………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym w trakcie realizacji umowy:

………………………………………………… nr tel.: ………………………… adres

e-mail: ……………………………………..@..........................................................

Nr telefonu i adres poczty elektronicznej czynny 24 h/dobę, na który zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń:

- nr telefonu: ………………………………

- e-mail: …………………………………@.........................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

której zadania w zakresie objętym zamówieniem realizuje:

Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława IV 12

72-600 Świnoujście

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym na „Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III” zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ składam niniejszą ofertę.

- Oferuję wykonanie przedmiotu za poszczególne prace zgodnie z wypełnionym Załącznikiem Nr 1 do SWZ.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem wraz z kosztem przebazowania*:

- Dla zadania nr 1:

- netto  ………………. zł (słownie: …………………………………………………..………/100)

- VAT ….. %  …..…… zł (słownie: ………………………………………..…………………/100)

- brutto ……………... zł (słownie: ………………………………………..……….…………/100)

*w przypadku braku takich kosztów wykreślić

- Dla zadania nr 2:

- netto  ………………. zł (słownie: …………………………………………………..………/100)

- VAT ….. %  …..…… zł (słownie: ………………………………………..…………………/100)

- brutto ……………... zł (słownie: ………………………………………..……….…………/100)

*w przypadku braku takich kosztów wykreślić

- Oświadczam, że:

- przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie: zadanie nr 1

  - do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania danej jednostki do remontu*,

  - do 9 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki wykonawcy*,

  - do 8 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki wykonawcy*,

*niewłaściwe skreślić

- przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie: zadanie nr 2

  - do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania danej jednostki do remontu*,

  - do 12 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki wykonawcy*,

  - do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki wykonawcy*,

*niewłaściwe skreślić

- ceny brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie maksymalnie zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- udzielam następującej gwarancji:

- zadanie nr 1:

- na wykonane prace …………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia,

- użyte materiały ……….. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- zadanie nr 2:

- na wykonane prace …………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia,

- użyte materiały ……….. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- zapoznaliśmy się ze SWZ, w tym z wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

- jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy 
o nich zamawiającego,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres do 90 dni,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy wykonawców korzystających w trakcie realizacji zamówienia z podmiotów trzecich);

- w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie obowiązek podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług),

- Wykonawca którego reprezentuję jest*:

  - mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

  - małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

  - średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą,

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

  - inne rodzaj (wpisać)…………………………………………………………

*właściwe podkreślić

- Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………..............................................................

- Inne informacje Wykonawcy:

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................., dn. .......................		……............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)

Załącznik nr 4 do SWZ

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

której zadania w zakresie objętym zamówieniem realizuje:

Żegluga Świnoujska

ul. Wybrzeże Władysława IV 12

72-600 Świnoujście

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik II i Karsibór III”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

niewłaściwe skreślić

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.